УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Заточник

металлорежущего инструмента

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Заточка простого режущего инструмента по заданным углам с прямолинейными поверхностями режущей кромки (лезвия)»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Заточка режущего инструмента с большим числом режущих кромок (лезвий)  различных поверхностей»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Заточка режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями»	19

3.4. Обобщенная трудовая функция «Заточка и доводка сложного и экспериментального режущего инструмента, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации»	28

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	36

I. Общие сведения

| Выполнение комплекса работ по подготовке режущего инструмента |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Заточка режущего инструмента на металлообрабатывающих станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Заточка простого режущего инструмента по заданным углам с прямолинейными поверхностями режущей кромки (лезвия) | 2 | Подготовка простого режущего инструмента к заточке | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке и доводке простого режущего инструмента на универсально-заточных станках и на специализированных станках для заточки плоских ножей | А/02.2 | 2 |
| В | Заточка режущего инструмента с большим числом режущих кромок (лезвий) различных поверхностей | 3 | Выполнение работ по заточке и доводке пластин расточных на универсально-заточных станках и на специализированных станках | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке и доводке плашек круглых, разверток на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станках | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке и доводке фрез, комбинированных пил, сверлильного инструмента на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станках | В/03.3 | 3 |
| С | Заточка режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями | 3 | Выполнение работ по заточке и доводке фрез на универсальных и специальных заточных станках | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке и доводке резцов фасонных, платин расточных фасонных на универсальных и специальных заточных станках | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке и доводке метчиков, плашек, разверток, зенкеров, долбяков на универсальных и специальных заточных станках | С/03.3 | 3 |
| D | Заточка и доводка сложного и экспериментального режущего инструмента, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации | 3 | Выполнение работ по заточке и доводке головок резцовых, инструмента алмазного, протяжек на заточных станках различных модификаций | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке зуба фрез концевых, фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных модификаций | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по заточке фрез сборных с пластинами твердого сплава на заточных станках различных модификаций | D/03.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка простого режущего инструмента по заданным углам с прямолинейными поверхностями режущей кромки (лезвия) | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник металлорежущего инструмента 2 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее 2 месяцев) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | Не менее шести месяцев работы под руководством работника более высокого уровня квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 9 | Заточник 2 разряда |
| ОКПДТР | 12242 | Заточник |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка простого режущего инструмента к заточке | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места заточника |
|  | Выбор приспособлений, контрольно-измерительных средств и инструмента для контроля параметров и технического состояния ножей и резцов, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических |
|  | Контроль параметров и технического состояния ножей и резцов, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических |
|  | Выбор инструмента для устранения неплоскостности ножей |
|  | Выполнение работ по правке ножей |
|  | Заключительный контроль качества подготовки ножей и резцов |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место заточника металлорежущего инструмента в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для обнаружения дефектов, контроля плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
|  | Осуществлять контроль состояния поверхности и режущих кромок ножей и резцов (наличие трещин, расслоений, раковин, сколов, выкрашиваний пластин твердого сплава), контроль плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
|  | Выбирать и использовать инструмент для устранения неплоскостности ножей |
|  | Производить правку ножей с использованием ручного правильного инструмента |
|  | Осуществлять заключительный контроль плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на ножи, резцы, сверлильный инструмент диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковку, зубила слесарные и пневматические |
|  | Назначение и правила пользования инструментом и контрольно-измерительными средствами обнаружения дефектов с помощью приборов для измерения шероховатости, приборов и шаблонов для измерения точности исполнения геометрических параметров, контроля плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
|  | Методы и приемы правки ножей |
|  | Нормативы плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке простого режущего инструмента на универсально-заточных станках и на специализированных станках для заточки плоских ножей | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места заточника |
|  | Выбор приспособлений для заточки ножей, резцов, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических на универсально-заточных станках |
|  | Выбор приспособлений для заточки ножей на специализированных станках для заточки плоских ножей |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки |
|  | Выбор абразивных шлифовальных кругов для заточки и доводки стальных ножей, ножей и резцов с пластинами твердого сплава, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических на заточном оборудовании, шлифовальных брусков для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке стальных ножей, ножей и резцов с пластинами твердого сплава, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических с предварительной подшлифовкой стальной части корпуса на заточном оборудовании |
|  | Заточка простого режущего инструмента по заданным углам с прямолинейными очертаниями режущей кромки по 11-13 квалитетам на универсально-заточных станках и на специализированных станках, налаженных для заточки определенного инструмента |
|  | Заточка и доводка простого режущего инструмента по 8-11 квалитетам и параметру Rа2,5-0,63 на специализированных полуавтоматических и автоматических станках |
|  | Выполнение работ по правке шлифовальных кругов при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Выполнение операций ручной доводки стальных ножей |
|  | Контроль параметров и качества заточки ножей, резцов, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание заточного оборудования |
|  | Производить текущую наладку и управлять универсально-заточными станками и специализированными станками для заточки плоских ножей |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки ножей, резцов, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических на универсально-заточных станках |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки ножей на специализированных станках |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные шлифовальные круги для заточки и доводки стальных ножей, ножей и резцов с пластинами твердого сплава, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических на заточном оборудовании, шлифовальные бруски для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки ножей и резцов |
|  | Выполнять работы по заточке простого режущего инструмента по заданным углам с прямолинейными поверхностями режущей кромки по 11-13 квалитетам на универсальном заточном оборудовании |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке режущего инструмента по 8-11 квалитетам и параметру Ra 2,5-0,63 на специализированных полуавтоматических и автоматических станках, приспособленных и налаженных для заточки определенного инструмента |
|  | Выполнять работы по установке на станке обрабатываемого инструмента под различным углом с применением приспособлений и копиров |
|  | Выполнять работы по правке шлифовальных кругов |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки ножей и резцов |
|  | Выполнять работы по ручной доводке стальных ножей |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки ножей и резцов |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Устройство и принцип работы однотипных заточных станков |
|  | Основные характеристики, свойства и маркировку инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на ножи, резцы |
|  | Стандарты, регламентирующие требования безопасности к режущему инструменту для станков с ручной подачей |
|  | Параметры, характеристики и правила эксплуатации абразивных шлифовальных кругов для заточки и доводки ножей стальных, резцов и ножей с пластинами твердого сплава, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических, правила установки и правки шлифовальных кругов |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсально-заточных станков и специализированных станков для заточки плоских ножей |
|  | Назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и устройство контрольно-измерительных приспособлений |
|  | Режимы заточки и доводки ножей и резцов, сверлильного инструмента диаметром свыше 2 до 16 мм, зенковки, зубил слесарных и пневматических |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения |
|  | Марки и характеристики применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка режущего инструмента с большим числом режущих кромок различных поверхностей | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник металлорежущего инструмента 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по заточке простого режущего инструмента по заданным углам с прямолинейными поверхностями режущей кромки на универсально-заточных и специализированных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 10 | Заточник 3 разряда |
| ОКПДТР | 12242 | Заточник |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке пластин расточных на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места заточка металлорежущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений (шаблонов) для заточки пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава на специализированных станках для заточки ножей |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния пластин расточных для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки пластин расточных на заточном оборудовании, шлифовальных брусков для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке пластин расточных с предварительной подшлифовкой стальной части корпуса на заточном оборудовании |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций ручной доводки пластин расточных |
|  | Контроль параметров и качества заточки пластин расточных |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку и управлять специализированными автоматическими и полуавтоматическими станками |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки пластин расточных на специализированных станках |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки пластин расточных, шлифовальные бруски для доводки стального инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки пластин расточных |
|  | Осуществлять контроль технического состояния ножей для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке пластин расточных на заточном оборудовании |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки пластин расточных |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических станках |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки пластин расточных |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки специализированных станков для заточки пластин расточных |
|  | Устройство универсальных и специальных приспособлений при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Нормативно-техническая документация на пластины расточные |
|  | Влияние температуры на деформацию затачиваемого инструмента |
|  | Значение факторов режима обработки и их влияние на качество заточки |
|  | Характеристики шлифовальных кругов по форме, твердости, зернистости и связке |
|  | Методы и средства правки шлифовальных кругов |
|  | Режимы заточки и доводки пластин расточных |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсально-заточных станков и специализированных полуавтоматических и автоматических станков |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке резцов, плашек, разверток, пластин на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станках | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места заточка металлорежущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений для заточки резцов стальных и с твердым сплавом, плашек диаметром свыше 2мм, разверток цилиндрических, конусных и со спиральным зубом, пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава на специализированных станках |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния резцов стальных и с твердым сплавом, плашек диаметром свыше 2мм, разверток цилиндрических, конусных и со спиральным зубом, пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки резцов стальных и с твердым сплавом, плашек диаметром свыше 2мм, разверток цилиндрических, конусных и со спиральным зубом, пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава на заточном оборудовании, шлифовальных брусков для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке резцов стальных и с твердым сплавом, плашек диаметром свыше 2мм, разверток цилиндрических, конусных и со спиральным зубом, пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава с предварительной подшлифовкой стальной части корпуса на заточном оборудовании |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Контроль параметров и качества заточки ножей |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку и управлять специализированными станками для заточки резцов стальных и с твердым сплавом, плашек диаметром свыше 2мм, разверток цилиндрических, конусных и со спиральным зубом, пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки резцов, плашек, разверток, пластин расточных на специализированных станках |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки резцов, плашек, разверток, пластин расточных, шлифовальные бруски для доводки стального инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки ножей |
|  | Осуществлять контроль технического состояния резцов, плашек круглых, разверток, пластин расточных для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке резцов стальных и с твердым сплавом, плашек диаметром свыше 2мм, разверток цилиндрических, конусных и со спиральным зубом, пластин расточных из быстрорежущей стали и твердого сплава на заточном оборудовании |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки резцов, плашек, разверток, пластин расточных |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станках |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки резцов, плашек, разверток, пластин расточных |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки специализированных станков для заточки резцов, плашек, разверток, пластин расточных |
|  | Устройство универсальных и специальных приспособлений при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Нормативно-техническая документация на резцы, плашки , развертки, пластины расточные |
|  | Влияние температуры на деформацию затачиваемого инструмента |
|  | Значение факторов режима обработки и их влияние на качество заточки |
|  | Характеристики шлифовальных кругов по форме, твердости, зернистости и связке |
|  | Методы и средства правки шлифовальных кругов |
|  | Режимы заточки и доводки резцов |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсально-заточных станков и специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станков |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке фрез, сегментов комбинированных пил, сверлильного инструмента на универсально-заточных станках и на специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станках | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка рабочего места заточника металлорежущего инструмента |
|  | Подготовка оборудования для выполнения заточных операций (универсальные и специализированные станки с ручной и механизированной подачей) |
|  | Выбор приспособлений для заточки фрез дисковых со вставными ножами, фрез выпуклых и вогнутых, фрез пазовых, фрез концевых и шпоночных с цилиндрическим и коническим хвостовиком, фрез ш профильных, шлицевых, отрезных, дисковых трехсторонних, цилиндрических с мелким и крупным зубом, угловых и двухугловых, сверл перовых и специальных, сверл, оснащенных пластинками твердого сплава, сверл спиральных диаметром до 2 и свыше 16 мм, сегментов комбинированных пил |
|  | Подготовка или выбор шаблонов для заточки фрез дисковых со вставными ножами, фрез выпуклых и вогнутых, фрез пазовых, фрез концевых и шпоночных с цилиндрическим и коническим хвостовиком, фрез профильных, шлицевых, отрезных, дисковых трехсторонних, цилиндрических с мелким и крупным зубом, угловых и двухугловых |
|  | Заточка и доводка режущего инструмента с большим числом режущих граней различных очертаний по 8-11 квалитетам и параметру Rа2,5-0,63 на заточных станках с самостоятельной их подналадкой |
|  | Заточка режущего инструмента по 7-10 квалитетам на специализированных полуавтоматических и автоматических станках |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки фрез дисковых со вставными ножами, фрез выпуклых и вогнутых, фрез пазовых, фрез концевых и шпоночных с цилиндрическим и коническим хвостовиком, фрез профильных, шлицевых, отрезных, дисковых трехсторонних, цилиндрических с мелким и крупным зубом, угловых и двухугловых и сверл перовых и специальных, сверл, оснащенных пластинками твердого сплава, сверл спиральных диаметром до 2 и свыше 16 мм, сегментов комбинированных пил |
|  | Контроль технического состояния фрезерного и сверлильного инструмента, сегментов комбинированных пил для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор алмазных и абразивных шлифовальных кругов для заточки и доводки фрез и сверлильного инструмента, сегментов комбинированных пил |
|  | Разборка и сборка комплектных фрез |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке фрезерного и сверлильного инструмента, сегментов комбинированных пил |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций по снятию заусенцев |
|  | Балансировка насадных и концевых фрез (статическая или динамическая) |
|  | Контроль параметров и качества заточки фрезерного и сверлильного инструмента, сегментов комбинированных пил |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку и управлять универсальными и специализированными станками для заточки фрезерного и сверлильного инструмента с ручной и механизированной подачей |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки фрез и сверл |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные и алмазные шлифовальные круги для заточки фрез и сверл, шлифовальные бруски для снятия заусенцев стальных профильных ножей |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки фрез и сверл |
|  | Выполнять работы по изготовлению шаблонов для заточки профильных фрез |
|  | Производить разборку комплектных фрез перед заточкой и их сборку после заточки |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке фрез по передней и задней поверхностям и сверлильного инструмента на универсальных и специализированных станках с ручной и механизированной подачей |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке режущего инструмента с большим числом режущих кромок различных поверхностей по 8-11 квалитетам и параметру Rа2,5-0,63 на заточных станках с самостоятельной подналадкой их |
|  | Выполнять работы по заточке режущего инструмента по 7-10 квалитетам на специализированных полуавтоматических и автоматических станках |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки инструмента |
|  | Производить правку абразивных и алмазных шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание заточного оборудования |
|  | Производить балансировку фрезерного инструмента |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки фрезерного и сверлильного инструмента, сегментов комбинированных пил |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на фрезы дисковые со вставными ножами, фрезы выпуклые и вогнутые, фрезы пазовые, фрезы концевые и шпоночные с цилиндрическим и коническим хвостовиком, фрезы профильные, шлицевые, отрезные, дисковые трехсторонние, цилиндрические с мелким и крупным зубом, угловые и двухугловые и сверла перовые и специальные, сверла, оснащенные пластинками твердого сплава, сверла спиральные диаметром до 2 и свыше 16 мм, сегментов комбинированных пил |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки универсальных и специализированных станков ручной и механизированной подачей для заточки фрез и сверл, сегментов комбинированных пил |
|  | Методы и средства правки абразивных и алмазных шлифовальных кругов |
|  | Влияние температуры на деформацию затачиваемого инструмента |
|  | Значение факторов режима обработки и их влияние на качество заточки |
|  | Характеристики шлифовальных кругов по форме, твердости, зернистости и связке |
|  | Режимы заточки и доводки фрез и сверл |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсально-заточных станков и специализированных полуавтоматических и автоматических заточных станков |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Приспособления, оборудование и порядок работ по проведению статической или динамической балансировки фрезерного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник металлорежущего инструмента 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев по заточке режущего инструмента с большим числом режущих кромок (лезвий) различных поверхностей на универсально-заточных и специализированных автоматических и полуавтоматических станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 11 | Заточник 4 разряда |
| ОКПДТР | 12242 | Заточник |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке фрез на универсальных и специальных заточных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места заточника металлорежущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений (шаблонов) для заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм на специализированных станках для заточки плоских ножей |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Разборка и сборка комплектных фрез |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм на заточном оборудовании, шлифовальных брусков для ручной доводки стального инструмента |
|  | Заточка и доводка на универсальных и специальных заточных станках режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями по 7-8 квалитетам и параметру Rа 0,63-0,32 с применением различных приспособлений и соблюдением заданной конфигурации по всей площади заточки до получения зеркальной поверхности |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций ручной доводки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Контроль параметров и качества заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку и управлять специализированными станками для заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм на специализированных станках |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм, шлифовальные бруски для доводки стального инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Осуществлять контроль технического состояния фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Производить разборку комплектных фрез перед заточкой и их сборку после заточки |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм на заточном оборудовании |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке на универсальных и специальных заточных станках режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями по 7-8 квалитетам и параметру Rа 0,63-0,32 с применением различных приспособлений и соблюдением заданной конфигурации по всей площади заточки до получения зеркальной поверхности |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание универсальных и специальных заточных станков |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест заточника металлорежущего инструмента, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Нормативно-техническая документация на фрезы резьбовые, червячные, модульные, сборные оснащенные пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и кинематические схемы заточных станков различных конструкций |
|  | Параметры, характеристики и правила эксплуатации абразивных, эльборовых и алмазных кругов для заточки и доводки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм шлифовальных брусков для ручной доводки стальных ножей |
|  | Способы крепления и балансировки шлифовальных кругов |
|  | Конструктивное устройство и правила применения различных приспособлений при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Методы и средства правки шлифовальных кругов |
|  | Режимы заточки и доводки фрез резьбовых, червячных, модульных, сборных оснащенных пластинками твердого сплава диаметром до 250 мм |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсальных и специальных заточных станков |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке резцов фасонных, пластин расточных фасонных на универсальных и специальных заточных станках | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка рабочего места заточника металлорежущего инструмента |
|  | Подготовка оборудования для выполнения заточных операций (универсальные и специализированные станки с ручной и механизированной подачей) |
|  | Выбор приспособлений для заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Подготовка или выбор шаблонов для заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Контроль технического состояния резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выбор шлифовальных кругов для заточки и доводки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Заточка и доводка на универсальных и специальных заточных станках режущего инструмента со сложными поверхностями по 7-8 квалитетам и параметру Rа 0,63-0,32 с применением различных приспособлений и соблюдением заданной конфигурации по всей площади заточки до получения зеркальной поверхности |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций по снятию заусенцев |
|  | Контроль параметров и качества заточки резцов для нарезания резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку и управлять универсальными и специализированными станками для заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные и алмазные шлифовальные круги для заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке на универсальных и специальных заточных станках режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями по 7-8 квалитетам и параметру Rа 0,63-0,32 с применением различных приспособлений и соблюдением заданной конфигурации по всей площади заточки до получения зеркальной поверхности |
|  | Производить разборку комплектных фрез перед заточкой и их сборку после заточки |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке резцов фасонных, пластин расточных фасонных на универсальных и специализированных станках |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки металлорежущего инструмента |
|  | Производить правку абразивных и алмазных шлифовальных кругов |
|  | Производить удаление заусенцев |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание универсальных и специальных заточных станков |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента на металлообрабатывающих станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Конструктивное устройство и правила применения различных приспособлений при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и кинематические схемы заточных станков различных видов для заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Параметры, характеристики и правила эксплуатации абразивных и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки заточки резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Методы и средства правки абразивных и алмазных шлифовальных кругов |
|  | Способы крепления и балансировки шлифовальных кругов |
|  | Режимы заточки и резцов фасонных, пластин расточных фасонных |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсальных и специальных заточных станков |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке метчиков, плашек, разверток, зенкеров, долбяков на универсальных и специальных заточных станках | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места заточника металлорежущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования для выполнения заточных операций (универсальные и специализированные станки с ручной и механизированной подачей) |
|  | Выбор приспособлений для заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Подготовка или выбор шаблонов для заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Контроль технического состояния метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Выбор шлифовальных кругов для заточки и доводки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Заточка и доводка на универсальных и специальных заточных станках режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями по 7-8 квалитетам и параметру Rа 0,63-0,32 с применением различных приспособлений и соблюдением заданной конфигурации по всей площади заточки до получения зеркальной поверхности |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций по снятию заусенцев |
|  | Контроль параметров и качества метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку и управлять универсальными и специализированными станками для заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные и алмазные шлифовальные круги для заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных, шлифовальные бруски для снятия заусенцев |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке на универсальных и специальных заточных станках режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями по 7-8 квалитетам и параметру Rа 0,63-0,32 с применением различных приспособлений и соблюдением заданной конфигурации по всей площади заточки до получения зеркальной поверхности |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных на универсальных и специализированных станках |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки инструмента |
|  | Производить правку абразивных и алмазных шлифовальных кругов |
|  | Производить удаление заусенцев |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание универсальных и специальных заточных станков |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Конструктивное устройство и правила применения различных приспособлений при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и кинематические схемы заточных станков различных видов для заточки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Параметры, характеристики и правила эксплуатации абразивных и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Методы и средства правки абразивных и алмазных шлифовальных кругов |
|  | Способы крепления и балансировки шлифовальных кругов |
|  | Режимы заточки и доводки метчиков диаметром до 2 мм, плашек круглых диаметром до 2 мм, разверток и зенкеров ступенчатых, долбяков зуборезных |
|  | Порядок ежесменного обслуживания универсальных и специальных заточных станков |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка и доводка сложного и экспериментального режущего инструмента, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник металлорежущего инструмента 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года). |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы по заточке режущего инструмента со сложными фигурными поверхностями на универсальных и специальных заточных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 12 | Заточник 5 разряда |
| ОКПДТР | 12242 | Заточник |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке и доводке головок резцовых, инструмента алмазного, протяжек на заточных станках различных модификаций | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места заточника металлорежущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Наладка заточных станков с выполнением необходимых расчетов |
|  | Выбор приспособлений и способов (электрохимических и электрообразивных) заточки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок на специализированных станках |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок на заточном оборудовании |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок |
|  | Выполнение заточки и доводки на заточных станках различных типов сложного и экспериментального режущего инструмента по 1-8 квалитетам, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации, требующего нескольких перестановок и точной выверки |
|  | Заточка и доводка алмазного инструмента из дорогостоящих высокотвердых сплавов |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Контроль параметров и качества заточки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить наладку заточных станков с выполнением необходимых расчетов |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок на заточных станках различных типов |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке на заточных станках различных типов сложного и экспериментального режущего инструмента по 1-8 квалитетам, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации, требующего нескольких перестановок и точной выверки |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке алмазного инструмента из дорогостоящих высокотвердых сплавов |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок |
|  | Осуществлять контроль технического состояния головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок на заточном оборудовании |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание заточных станков различных модификаций |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки головок резцовых для скоростного фрезерования с пластинками твердого сплава, инструмента алмазного, протяжек шлицевых, модульных, профильных сборных зуборезных головок |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Физико-механические свойства высокотвердых сплавов |
|  | Конструктивные особенности и способы проверки на точность заточных станков различных типов |
|  | Правила заточки и выверки сложного инструмента |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке зуба фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных модификаций | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка рабочего места заточника |
|  | Наладка заточных станков с выполнением необходимых расчетов |
|  | Выбор приспособлений для заточки фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
|  | Выполнение заточки и доводки на заточных станках различных типов сложного и экспериментального режущего инструмента по 1-8 квалитетам, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации, требующего нескольких перестановок и точной выверки |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Контроль параметров и качества заточки фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить наладку заточных станков с выполнением необходимых расчетов |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке на заточных станках различных типов сложного и экспериментального режущего инструмента по 1-8 квалитетам, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации, требующего нескольких перестановок и точной выверки |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке алмазного инструмента из дорогостоящих высокотвердых сплавов |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки фрез концевых фасонных со спиральным зубом |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки фрез концевых фасонных со спиральным зубом |
|  | Осуществлять контроль технического состояния фрез концевых фасонных со спиральным зубом для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке фрез концевых, фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки фрез концевых фасонных со спиральным зубом на заточных станках различных типов |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание заточных станков различных модификаций |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки фрез концевых фасонных со спиральным зубом |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Физико-механические свойства высокотвердых сплавов |
|  | Конструктивные особенности и способы проверки на точность заточных станков различных типов |
|  | Правила заточки и выверки сложного инструмента |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по заточке фрез сборных с пластинами твердого сплава на заточных станках различных модификаций | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования для выполнения заточных операций по заточке фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
| --- | --- |
|  | Наладка заточных станков с выполнением необходимых расчетов |
|  | Выбор приспособлений для заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Выполнение операций по заточке фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Выполнение заточки и доводки на заточных станках различных типов сложного и экспериментального режущего инструмента по 1-8 квалитетам, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации, требующего нескольких перестановок и точной выверки |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Контроль параметров и качества заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить наладку заточных станков с выполнением необходимых расчетов |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке на заточных станках различных типов сложного и экспериментального режущего инструмента по 1-8 квалитетам, имеющего большое число затачиваемых поверхностей сложной конфигурации, требующего нескольких перестановок и точной выверки |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Осуществлять контроль технического состояния фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов на заточном оборудовании |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание заточных станков различных модификаций |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки фрез сборных с пластинами твердого сплава диаметром свыше 250 мм на заточных станках различных типов |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Физико-механические свойства высокотвердых сплавов |
|  | Конструктивные особенности и способы проверки на точность заточных станков различных типов |
|  | Правила заточки и выверки сложного инструмента |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов при выполнении работ по заточке режущего инструмента |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж, город Вичуга, Ивановская область |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод»", город Вичуга, Ивановская область |
| 4 | Открытое акционерное общество «Строммашина», город Кохма, Ивановская область |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Ст.212 ТК РФ, Постановление Минтруда и Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»

Постановление правительства РФ №697 от 14.08.2013г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение  по которым поступающие проходят обязательные и предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора  или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации