Проект

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Оператор по производству обоев

Регистрационный номер

Содержание

- Общие сведения..………………………………………………………………………1

II.Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) ……………………...2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций.………………………………….3

3.1.  Обслуживание установок для производства различных видов обоев…………….3

3.2.  Ведение процесса изготовления обоев………………………………………………6

IV.  Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта.……..14

1.Общие сведения

| Управление работой установок для производства различных видов обоев |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Изготовление бумажных и виниловых обоев, а также обоев на основе нетканых композиционных материалов |
| Группа занятий: |
| 8143 | Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 17.24 | Производство обоев |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квали-фикации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обслуживание установок для производства различных видов обоев | 3 | Техническое обслуживание механических узлов установок в производстве обоев | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ремонта узлов установок в производстве обоев | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение наладки узлов установок в производстве обоев | А/03.3 | 3 |
| В | Ведение процесса изготовления обоев | 4 | Подготовка к работе установок в производстве обоев | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление растворов, суспензий, лаков и красок в производстве обоев | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Нанесение покрытия на подложку на грунтовальной установке | В/03.4 | 4 |
|  |  |  | Печатание обоев на установках различного типа | В/04.4 | 4 |
|  |  |  | Нанесение покрытия на обойное полотно на экструзионно-ламинирующей установке | В/05.4 | 4 |
|  |  |  | Тиснение (гофрирование) обоев | В/06.3 | 3 |
|  |  |  | Раскатывание обоев | В/07.3 | 3 |
|  |  |  | Упаковывание обоев | В/08.3 | 3 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Обслуживание установок для производства различных видов обоев | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Краскосоставитель 4-го разряда Оператор грунтовальной установки 4-го разряда Оператор обоепечатной установки 4-го разряда Оператор экструзионно-ламинирующей установки 4-го разряда Оператор тиснильной установки 3-го разряда Оператор раскатной установки 3-го разряда Оператор упаковочной установки 3-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | − |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица не моложе 18 лет3 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации4 Прохождение инструктажа по технике безопасности перед работой на установках для производства обоев |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8143 | Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин |
| ЕТКС5 | §101 §113 §151 §136 §129 | Краскосоставитель 4-го разряда Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 4-го разряда Машинист обойно-печатной машины 4-го разряда Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой 3-го разряда Машинист катальной машины 3-го разряда |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов установок в производстве обоев | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка механических узлов установок к техническому обслуживанию |
|  | Проверка технического состояния механических узлов установок |
|  | Выполнение смазочных работ |
|  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов установок с соблюдением требований охраны труда и ТБ |
| Необходимые умения | Безопасно вручную очищать механические узлы установок от загрязнений |
|  | Визуально оценивать состояние механических узлов установок |
|  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов установок |
|  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы установок |
|  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах установок |
|  | Разбирать/ собирать механические узлы установок |
|  | Безопасно пользоваться оснасткой |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство механических узлов установок |
|  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов установок |
|  | Схемы смазывания механических узлов установок |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов установок |
|  | Правила технической эксплуатации механических узлов установок |
|  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов установок |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов установок |
| Другие характеристики | – |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение ремонта узлов установок в производстве обоев | Код | А /02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка узлов установок к проведению ремонтных работ |
|  | Выявление неисправных деталей и узлов установок |
|  | Замена вышедших из строя деталей и узлов установок с соблюдением требований охраны труда и ТБ |
| Необходимые умения | Безопасно вручную очищать ремонтируемые узлы установок от загрязнений |
|  | Визуально выявлять неисправные детали и узлы установок |
|  | Разбирать / собирать ремонтируемые узлы установок |
|  | Безопасно пользоваться оснасткой |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство ремонтируемых узлов установок |
|  | Технология и алгоритм подготовки ремонтируемых узлов установок |
|  | Правила технической эксплуатации ремонтируемых узлов установок |
|  | Безопасные приемы и методы работы при ремонте узлов установок |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при ремонте узлов установок |
| Другие характеристики | – |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Выполнение наладки узлов установок в производстве обоев | Код | А /03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка узлов установок к проведению наладочных работ |
|  | Выявление отклонений параметров работы узлов установок от значений, заданных в технологическом регламенте |
|  | Проведение наладки узлов установок с соблюдением требований охраны труда и ТБ |
| Необходимые умения | Безопасно вручную очищать налаживаемые узлы установок от загрязнений |
|  | Визуально выявлять отклонения параметров работы узлов установок |
|  | Разбирать / собирать налаживаемые узлы установок |
|  | Безопасно пользоваться оснасткой |
| Необходимые знания | Виды, назначение, устройство налаживаемых узлов установок |
|  | Технология и алгоритм подготовки налаживаемых узлов установок |
|  | Технологические регламенты производства обоев на установках |
|  | Правила технической эксплуатации налаживаемых узлов установок |
|  | Безопасные приемы и методы работы при наладке узлов установок |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при наладке узлов установок |
| Другие характеристики | – |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ведение процесса изготовления обоев | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Краскосоставитель 4-го разряда Краскосоставитель 5-го разряда Оператор грунтовальной установки 4-го разряда Оператор грунтовальной установки 5-го разряда Оператор обоепечатной установки 5-го разряда Оператор обоепечатной установки 6-го разряда Оператор экструзионно-ламинирующей установки 4-го разряда Оператор экструзионно-ламинирующей установки 5-го разряда Оператор тиснильной установки 4-го разряда Оператор раскатной установки 4-го разряда Оператор упаковочной установки 4-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Со средним профессиональным образованием – не менее одного месяца работы оператором в производстве обоев 3-го уровня квалификации Без среднего профессионального образования – не менее одного года работы оператором установок в производстве обоев 3-го уровня квалификации |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по технике безопасности перед работой на установках для производства обоев |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8143 | Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин |
| ЕТКС | §101 §101а §113 §114 §151 §151а §136 §137 | Краскосоставитель 4-го разряда Краскосоставитель 5-го разряда Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 4-го разряда Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 5-го разряда Машинист обойно-печатной машины 5-го разряда Машинист обойно-печатной машины 6-го разряда Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой 3-го разряда Машинист машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой 5-го разряда |
| ОКНПО 6 | 190200 | Машинист машины по производству бумаги и картона |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка к работе установок в производстве обоев | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка подачи электроэнергии к установкам |
|  | Проверка надежности заземления установок |
|  | Проверка исправности вентиляции установок |
|  | Проверка системы смазки установок |
|  | Проверка работы пневмосистемы |
|  | Проверка состояния защитных ограждений установок |
|  | Визуально определять параметры электрической сети на панелях управления установок |
| Необходимые умения | Визуально определять надежность заземления установок |
|  | Визуально определять исправность вентиляции по наличию воздушного потока |
|  | Визуально определять исправность системы смазки по наличию смазки в редукторах, шестернях, подшипниках |
|  | Визуально определять исправность пневмосистемы по регистрирующему прибору |
|  | Визуально оценивать состояние защитных ограждений установок |
| Необходимые знания | Устройство и назначение электрической и электронной частей установок |
|  | Правила технической эксплуатации установок |
|  | Схемы заземления установок |
|  | Устройство и назначение вентиляционной системы установок |
|  | Схемы смазывания установок |
|  | Устройство и назначение пневмосистемы установок |
|  | Схемы размещения и общий вид защитных ограждений опасных зон, вращающихся механизмов, электродвигателей установок |
| Другие характеристики | – |

3.2.2. Трудовая функция Наименование Приготовление растворов, суспензий, лаков и красок в производстве обоев Код В/02.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подготовка химикатов к растворению и смешению Подготовка установок к растворению, смешению и фильтрации химикатов Растворение химикатов Смешение химикатов Фильтрация приготовленных растворов, суспензий, лаков и красок Контроль качества приготовленных растворов, суспензий, лаков и красок визуально и по показаниям контрольно-измерительных приборов Необходимые умения Правильно пользоваться оборудованием для взвешивания и отмеривания химикатов Безопасно устанавливать и закреплять в установках мешалки, сита По показаниям приборов определять процесс растворения химикатов По показаниям приборов определять процесс смешения химикатов По показаниям приборов определять процесс фильтрации Визуально оценивать качество растворов, суспензий, лаков и красок Пользоваться контрольно-измерительными приборами для оценки состояния качества растворов, суспензий, лаков и красок Необходимые знания Виды и устройство весового и мерного оборудования Правила технической эксплуатации весового и мерного оборудования Виды и устройство установок для растворения химикатов Правила технической эксплуатации установок для растворения химикатов Технологические регламенты растворения химикатов Виды и устройство установок для смешения химикатов Правила технической эксплуатации установок для смешения химикатов Технологические регламенты смешения химикатов Виды и устройство установок для фильтрации Правила технической эксплуатации установок для фильтрации Технологические регламенты фильтрации растворов, суспензий, лаков и красок Требования охраны труда, пожарной безопасности при растворении, смешении и фильтрации химикатов Нормативная документация на растворы, суспензии, лаки и краски Принцип действия и правила технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов Другие характеристики – 3.2.3. Трудовая функция Наименование Нанесение покрытия на подложку на грунтовальной установке Код В/03.4 Уровень (подуровень) квалификации 4 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подготовка установки к нанесению покрытия Регулирование процесса нанесения покрытия Контроль качества покрытия Необходимые умения Безопасно выполнять проводку подложки в установке Безопасно заливать суспензию в бак циркуляционной системы установки По показаниям приборов определять процесс нанесения покрытия Визуально оценивать качество покрытия Необходимые знания Схема проводки подложки от раската до наката установки Схема грунтовальной циркуляционной системы установки Виды и устройство грунтовальных установок Правила технической эксплуатации грунтовальной установки Технологический регламент производства грунтованной подложки Требования охраны труда, пожарной безопасности при работе на грунтовальной установке Нормативная документация на грунтованную подложку Другие характеристики – 3.2.4. Трудовая функция Наименование Печатание обоев на установках различного типа Код В/04.4 Уровень (подуровень) квалификации 4 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подготовка установок различного типа к печатанию обоев Регулирование процесса печатания обоев Контроль качества печати обоев Необходимые умения Безопасно выполнять проводку подложки в установках Безопасно заливать растворы, лаки и краски в баки циркуляционных систем установок По показаниям приборов определять процесс печатания обоев Визуально оценивать качество печати обоев Необходимые знания Схемы проводок подложки от раската до наката установок Схемы циркуляционных систем установок Виды и устройство обоепечатных установок различных типов Правила технической эксплуатации обоепечатных установок различных типов Технологические регламенты производства обоев Требования охраны труда, пожарной безопасности при работе на обоепечатных установках Нормативная документация на обои Другие характеристики – 3.2.5. Трудовая функция Наименование Нанесение покрытия на обойное полотно на экструзионно-ламинирующей установке Код В/05.4 Уровень (подуровень) квалификации 4 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подготовка установки к нанесению покрытия Регулирование процесса нанесения покрытия Контроль качества покрытия Необходимые умения Безопасно выполнять проводку обойного полотна в установке Безопасно загружать полимерную композицию в расходный бункер экструзионно-ламинирующего узла установки По показаниям приборов определять процесс нанесения покрытия Визуально оценивать качество покрытия Необходимые знания Схема проводки обойного полотна от раската до наката установки Устройство экструзионно-ламинирующего узла установки Виды и устройство экструзионно-ламинирующих установок Правила технической эксплуатации экструзионно-ламинирующей установки Технологический регламент производства ламинированных обоев Требования охраны труда, пожарной безопасности при работе на экструзионно-ламинирующей установке Нормативная документация на ламинированные обои Другие характеристики – 3.2.6. Трудовая функция Наименование Тиснение (гофрирование) обоев Код В/06.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подготовка установки к тиснению (гофрированию) обоев Регулирование процесса тиснения (гофрирования) обоев Контроль качества рельефа тиснения (гофрирования) обоев Необходимые умения Безопасно выполнять проводку обойного полотна в тиснильной установке По показаниям приборов определять процесс тиснения (гофрирования) обоев Визуально оценивать качество рельефа тиснения (гофрирования) обоев Необходимые знания Схема проводки обойного полотна от раската до наката тиснильной установки Виды и устройство тиснильных установок Правила технической эксплуатации тиснильной установки Технологический регламент производства обоев Требования охраны труда, пожарной безопасности при тиснении (гофрировании) обоев Нормативная документация на обои Другие характеристики – 3.2.7. Трудовая функция Наименование Раскатывание обоев Код В/07.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Подготовка установки к раскатыванию обоев Регулирование процесса раскатывания обоев Контроль качества раскатанных обоев Необходимые умения Безопасно выполнять проводку обойного полотна в раскатной установке По показаниям приборов определять процесс раскатывания обоев Визуально оценивать качество раскатанных обоев Необходимые знания Схема проводки обойного полотна в раскатной установке Виды и устройство раскатных установок Правила технической эксплуатации раскатной установки Технологический регламент производства обоев Требования охраны труда, пожарной безопасности при раскатывании обоев Нормативная документация на обои Другие характеристики – 3.2.8. Трудовая функция Наименование Упаковывание обоев Код В/08.3 Уровень (подуровень) квалификации 3 Происхождение трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта Трудовые действия Регулирование процесса упаковывания обоев Контроль качества упаковки обоев Необходимые умения По показаниям приборов определять процесс упаковывания обоев Визуально оценивать качество упаковки обоев Необходимые знания Виды и устройство упаковочных установок Правила технической эксплуатации упаковочной установки Технологический регламент производства обоев Требования охраны труда, пожарной безопасности при упаковывании обоев Нормативная документация на обои Другие характеристики –

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| --- |
| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва. |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2. Наименование организаций - разработчиков |
|  | ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»), поселок Правдинский, Московская область |
|  | Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной промышленности (ОООР «Бумпром»), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий. .

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. .

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000г. № 163 « Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда,при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,№ 10 , ст.1131;  № 26, ст 26, ст.2685; 20011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст.2878; 2008, № 30, ст.3616; 2011, № 49, ст.7031; № 48, ст.6165, № 52, ст. 6986)

4 Приказ  Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных  и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011г, регистрационный №22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013г. №296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г; регистрационный номер 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №41, часть №1, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».

6   Общероссийский классификатор начального профессионального образования.