УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Резчик термической резки металлов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ручная термическая разделительная резка»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ручная термическая разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Автоматическая и роботизированная термическая резка»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Автоматическая термическая резка с настройкой и регулировкой оборудования »	19

3.5. Обобщенная трудовая функция «Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой оборудования»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Термическая резка металла |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнять ручную, автоматическую и роботизированную термическую резку металлов, при производстве (изготовлении, реконструкции, монтаже и ремонте) конструкций различного назначения

Группа занятий:

| 7212 | Сварщики и газорезчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 09.10.2 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек |
| --- | --- |
| 09.90 | Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
| 24.32 | Производство холоднотянутого штрипса |
| 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 24.52 | Литье стали |
| 24.53 | Литье легких металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
| 26.60 | Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях |
| 27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов |
| 27.20 | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей |
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
| 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом |
| 28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
| 28.49 | Производство прочих станков |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий |
| 28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
| 28.96 | Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
| 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| 30.40 | Производство военных боевых машин |
| 30.91 | Производство мотоциклов |
| 30.92 | Производство велосипедов и инвалидных колясок |
| 30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 32.30 | Производство спортивных товаров |
| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 33.12 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
| 38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ручная термическая разделительная резка | 2 | Ручная кислородная разделительная резка | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Ручная плазменная разделительная резка | A/02.2 | 2 |
| B | Ручная термическая разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка | 3 | Ручная кислородная разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ручная плазменная разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка | B/02.3 | 3 |
| C | Автоматическая и роботизированная термическая резка | 3 | Автоматическая кислородная резка | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Автоматическая лазерная резка | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Автоматическая плазменная резка | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Роботизированная термическая резка | C/04.3 | 3 |
| D | Автоматическая термическая резка с настройкой и регулировкой оборудования | 4 | Автоматическая кислородная резка с настройкой и регулировкой оборудования | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Автоматическая лазерная резка с настройкой и регулировкой оборудования | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Автоматическая плазменная резка с настройкой и регулировкой оборудования | D/03.4 | 4 |
| E | Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой оборудования | 5 | Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой единичного робота-манипулятора | E/01.5 | 5 |
|  |  |  | Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой роботизированного комплекса | E/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ручная термическая разделительная резка | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резчик ручной кислородной резки Резчик ручной плазменной резки Резчик ручной термической резки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование, основные общеобразовательные программы - образовательные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 3 | Газорезчик (3-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 4 | Газорезчик (4-й разряд) |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКПДТР | 11618 | Газорезчик |
|  | 15327 | Обработчик поверхностных пороков металла |
|  | 17880 | Резчик бетонных и железобетонных изделий |
| ОКНПО | 0110013 | Газосварщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ручная кислородная разделительная резка | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документацию |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место для резки и средства индивидуальной защиты |
|  | Проверяет работоспособность и исправность оборудования |
|  | Укладывает на подкладки металл для выполнения резки |
|  | Проверяет металл на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений |
|  | Зачищает поверхность металла |
|  | Выполняет разметку металла под прямолинейную резку |
|  | Устанавливает на резаке нужные для заданной толщины разрезаемого металла мундштуки, проверяет редукторы, водяной затвор, шланги, резак, вентили баллонов, присоединяет шланги к резаку и источникам газов, устанавливает необходимое давление газов и т.д. |
|  | Производит зажигание резака и регулировку пламени |
|  | Выполняет ручную кислородную разделительную прямолинейную резку лома, листов, труб, профильного проката |
|  | Снимает вырезанные детали |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента полученные в результате резки детали на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Выполнять подготовку металла к резке |
|  | Определять работоспособность и исправность технологической оснастки, оборудования для ручной кислородной разделительной резки и выполнять его подготовку |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования и параметров для ручной кислородной резки |
|  | Выполнять разметку металла под резку |
|  | Владеть техникой ручной кислородной разделительной резки |
|  | Определять неисправности в работе оборудования для резки по внешнему виду поверхности реза |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки деталей |
| Необходимые знания | Основные группы и марки материалов, подлежащих резке, их свойства |
|  | Свойства газов и горючих жидкостей, применяемых при кислородной резке |
|  | Технологическая оснастка для ручной кислородной разделительной резки |
|  | Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для ручной кислородной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации |
|  | Технология ручной разделительной кислородной резки |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству реза |
|  | Основные понятия о деформациях металлов при термической резке |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ручная плазменная разделительная резка | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документации |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место для резки и средства индивидуальной защиты |
|  | Проверяет работоспособность и исправность оборудования |
|  | Укладывает на подкладки металл для выполнения резки |
|  | Проверяет металл на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений |
|  | Зачищает поверхность металла |
|  | Выполняет разметку металла под прямолинейную резку |
|  | Подсоединяет охлаждающую и газовую аппаратуру и регулирует расход охлаждающей жидкости, плазмообразующего газа и значение тока |
|  | Производит зажигание плазмотрона (плазменного резака) |
|  | Выполняет ручную плазменную разделительную прямолинейную резку лома, листов, труб, профильного проката |
|  | Снимает вырезанные детали |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента полученные в результате резки детали на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Выполнять подготовку металла к резке |
|  | Определять работоспособность и исправность технологической оснастки, оборудования для ручной плазменной резки и осуществлять его подготовку |
|  | Выполнять ручную настройку и регулировку оборудования и параметров для ручной плазменной резки |
|  | Выполнять разметку металла под резку |
|  | Владеть техникой ручной плазменной разделительной резки |
|  | Определять неисправности в работе оборудования для плазменной резки по внешнему виду поверхности реза |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки деталей |
| Необходимые знания | Основные группы и марки материалов, подлежащих резке, их свойства |
|  | Свойства газов, применяемых при плазменной резке |
|  | Технологическая оснастка для ручной плазменной резки |
|  | Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для ручной плазменной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации |
|  | Технология ручной плазменной резки |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству реза |
|  | Основные понятия о деформациях металлов при термической резке |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ручная термическая разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резчик ручной кислородной резки Резчик ручной плазменной резки Резчик ручной термической резки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее или профессиональное образование, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 3 месяцев работы резчиком термической резки 2 уровня квалификации или газорезчиком 2-3 разряда по ЕТКС |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 5 | Газорезчик (4-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 6 | Газорезчик (5-й разряд) |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКПДТР | 11618 | Газорезчик |
|  | 15327 | Обработчик поверхностных пороков металла |
|  | 17880 | Резчик бетонных и железобетонных изделий |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ручная кислородная разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет разметку металла под резку деталей с криволинейным контуром |
|  | Выполняет ручную кислородную разделительную заготовительную резку деталей с криволинейным контуром |
|  | Выполняет ручную кислородную разделительную чистовую резку деталей с подготовкой кромок деталей под сварку |
|  | Выполняет поверхностную резку деталей |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта |
|  | Выполнять разметку деталей с криволинейным контуром |
|  | Владеть техникой ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей с криволинейным контуром и с подготовкой кромок деталей под сварку |
|  | Владеть техникой ручной кислородной поверхностной резки |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/01.2 настоящего профессионального стандарта |
|  | Технология ручной кислородной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей |
|  | Технология ручной кислородной поверхностной резки |
|  | Способы подготовки кромок деталей под сварку |
|  | Виды разделки кромок деталей под сварку |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ручная плазменная разделительная (заготовительная, чистовая) и поверхностная резка | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/02.2 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет разметку металла под резку деталей с криволинейным контуром |
|  | Выполняет ручную плазменную разделительную заготовительную резку деталей с криволинейным контуром |
|  | Выполняет ручную плазменную разделительную чистовую резку деталей с подготовкой кромок деталей под сварку |
|  | Выполняет поверхностную резку деталей |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду В/02.2 настоящего профессионального стандарта |
|  | Выполнять разметку деталей с криволинейным контуром |
|  | Владеть техникой ручной плазменной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей с криволинейным контуром и с подготовкой кромок деталей под сварку |
|  | Владеть техникой ручной плазменной поверхностной резки |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду В/02.2 настоящего профессионального стандарта |
|  | Технология ручной плазменной разделительной (заготовительной, чистовой) резки деталей с криволинейным контуром |
|  | Технология ручной плазменной поверхностной резки |
|  | Способы подготовки кромок деталей под сварку |
|  | Виды разделки кромок деталей под сварку |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Автоматическая и роботизированная термическая резка | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматической кислородной резки Оператор автоматической плазменной резки Оператор автоматической лазерной резки Оператор роботизированной термической резки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее или профессиональное образование, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» § 1 | Газорезчик (1-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» § 2 | Газорезчик (2-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» § 20 | Оператор лазерных установок (3-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» § 24 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 11618 | Газорезчик |
|  | 15327 | Обработчик поверхностных пороков металла |
|  | 15926 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин |
|  | 17880 | Резчик бетонных и железобетонных изделий |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКНПО | 0110013 | Газосварщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Автоматическая кислородная резка | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документацию |
| --- | --- |
|  | Проверяет работоспособность и исправность автоматического оборудования и технологической оснастки |
|  | Укладывает на подкладки металл для выполнения резки |
|  | Проверяет металл на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений |
|  | Зачищает поверхность металла под термическую резку |
|  | Устанавливает на оборудовании и аппаратуре параметры технологического процесса автоматической кислородной резки |
|  | Выполняет автоматическую кислородную резку |
|  | Снимает вырезанные детали |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента полученные в результате резки детали на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Оценивать работоспособность, исправность технологической оснастки и оборудования для автоматической кислородной резки |
|  | Выполнять подготовку металла под кислородную резку |
|  | Выбирать порядок и направление вырезки деталей различной сложности в раскройном листе |
|  | Контролировать процесс автоматической кислородной резки и работу оборудования |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки деталей |
| Необходимые знания | Основные группы и марки материалов, подлежащих резке |
|  | Свойства газов, применяемых при кислородной резке |
|  | Технологическая оснастка для автоматической кислородной резки, ее область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки |
|  | Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для автоматической кислородной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству реза |
|  | Основные понятия о деформациях металлов при термической резке |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Автоматическая лазерная резка | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документацию |
| --- | --- |
|  | Проверяет работоспособность и исправность автоматического оборудования и технологической оснастки |
|  | Укладывает на подкладки материал для выполнения резки |
|  | Проверяет материал на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений |
|  | Зачищает поверхность материала под термическую резку |
|  | Устанавливает на оборудовании и аппаратуре параметры технологического процесса автоматической лазерной резки |
|  | Выполняет автоматическую лазерную резку |
|  | Снимает вырезанные детали |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента полученные в результате резки детали на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Оценивать работоспособность, исправность технологической оснастки и оборудования для автоматической лазерной резки |
|  | Выполнять подготовку материала под лазерную резку |
|  | Выбирать порядок и направление вырезки деталей различной сложности в раскройном листе |
|  | Контролировать процесс автоматической лазерной резки и работу оборудования |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки деталей |
| Необходимые знания | Основные группы и марки материалов, подлежащих резке |
|  | Свойства газов, применяемых при лазерной резке |
|  | Технологическая оснастка для автоматической лазерной резки, ее область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки |
|  | Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для автоматической лазерной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству реза |
|  | Основные понятия о деформациях металлов при термической резке |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: резка лазерная |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Автоматическая плазменная резка | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документацию |
| --- | --- |
|  | Проверяет работоспособность и исправность автоматического оборудования и технологической оснастки |
|  | Укладывает на подкладки металл для выполнения резки |
|  | Проверяет металл на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений |
|  | Зачищает поверхность металла под термическую резку |
|  | Устанавливает на оборудовании и аппаратуре параметры технологического процесса автоматической плазменной резки |
|  | Выполняет автоматическую плазменную резку |
|  | Снимает вырезанные детали |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента полученные в результате резки детали на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Оценивать работоспособность, исправность технологической оснастки и оборудования для автоматической плазменной резки |
|  | Осуществлять подготовку металла под плазменную резку |
|  | Выбирать порядок и направление вырезки деталей различной сложности в раскройном листе |
|  | Контролировать процесс автоматической плазменной резки и работу оборудования |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки деталей |
| Необходимые знания | Основные группы и марки материалов, подлежащих резке |
|  | Свойства газов, применяемых при плазменной резке |
|  | Технологическая оснастка для автоматической плазменной резки, ее область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки |
|  | Оборудование, аппаратура, контрольно-измерительные приборы для автоматической плазменной резки, их область применения, устройство, правила эксплуатации и возможные неполадки |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству реза |
|  | Основные понятия о деформациях металлов при термической резке |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Роботизированная термическая резка | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документацию |
| --- | --- |
|  | Проверяет работоспособность и исправность робота и технологической оснастки |
|  | Укладывает на подкладки материала для выполнения резки |
|  | Проверяет материал на наличие ржавчины, окалины, краски и других загрязнений |
|  | Зачищает поверхность материала под термическую резку |
|  | Выбирает программы резки в соответствии с производственным заданием, конструкторской и производственно-технологической документацией |
|  | Проверяет системы безопасности оборудования для роботизированной термической резки (при её наличии) |
|  | Запускает и проверяет работу оборудования для роботизированной термической резки по заданной траектории без выполнения резки |
|  | Выполняет роботизированную термическую резку |
|  | Снимает вырезанные детали |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента полученные в результате резки детали на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Оценивать работоспособность, исправность технологической оснастки и оборудования для роботизированной термической резки |
|  | Выполнять подготовку материала под термическую резку |
|  | Применять программное обеспечение (выбирать программы резки) для роботизированной термической резки |
|  | Выполнять комплекс действий, направленных на устранение аварийной ситуации при использовании оборудования для роботизированной термической резки |
|  | Прогнозировать возникновение нештатных ситуаций в зависимости от положения робота |
|  | Контролировать процесс роботизированной резки и работу оборудования |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля полученных в результате резки деталей |
| Необходимые знания | Основные группы и марки материалов, подлежащих резке |
|  | Свойства газов, применяемых при термической резке |
|  | Оборудование и технологическая оснастка для роботизированной резки |
|  | Аппаратура, контрольно-измерительные приборы, применяемые в составе оборудования для роботизированной резки |
|  | Основы программирования оборудования для роботизированной термической резки: основные системы и программное обеспечение робота; правила настройки и подготовки робота: понятие калибровки и юстировки робота; активация инструмента; понятие системы координат; программирование движения и основные принципы написания; программное обеспечение робота; работа с различными инструментами; написание простых программ для резки |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству реза |
|  | Основные понятия о деформациях металлов при термической резке |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ по термической резке |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Автоматическая термическая резка с настройкой и регулировкой оборудования | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резчик-оператор установок кислородной резки Резчик-оператор установок плазменной резки Резчик-оператор установок лазерной резки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев работы оператором термической резки 3-го уровня квалификации, или оператором проекционной аппаратуры и газорезательных машин, или оператором лазерных установок ЕТКС |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 5 | Газорезчик (5-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 25 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин (4-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 22 | Оператор лазерных установок 5-й разряд |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 23 | Оператор лазерных установок 6-й разряд |
| ОКПДТР | 11618 | Газорезчик |
|  | 15327 | Обработчик поверхностных пороков металла |
|  | 15926 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКНПО | 0110013 | Газосварщик |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Автоматическая кислородная резка с настройкой и регулировкой оборудования | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду С/01.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для автоматической кислородной резки |
|  | Выбирает и регулирует режимы автоматической кислородной резки |
|  | Выполняет автоматическую кислородную резку с регулировкой параметров оборудования в процессе резки |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/01.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду реза и обрабатываемых поверхностей |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для автоматической кислородной резки, в том числе в процессе выполнения резки |
|  | Контролировать работу оборудования для автоматической кислородной резки с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду С/01.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкция оборудования для автоматической кислородной резки (электрические, кинематические и др. схемы), причины возникновения неисправностей и способы их устранения |
|  | Функциональные и принципиальные электрические схемы, чертежи механизмов и узлов используемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Автоматическая лазерная резка с настройкой и регулировкой оборудования | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду С/02.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для автоматической лазерной резки |
|  | Выбирает и регулирует режимы автоматической лазерной резки |
|  | Выполняет автоматическую лазерную резку с регулировкой параметров оборудования в процессе резки |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/02.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду реза и обрабатываемых поверхностей |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для автоматической лазерной резки, в том числе в процессе выполнения резки |
|  | Выполнять юстировку резонаторов и системы транспортирования и фокусирования лазерного излучения |
|  | Контролировать работу оборудования для автоматической лазерной резки с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду С/02.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкция оборудования для оборудования для автоматической лазерной резки (электрические, кинематические и др. схемы), причины возникновения неисправностей и способы их устранения |
|  | Функциональные и принципиальные электрические схемы, чертежи механизмов и узлов используемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Автоматическая плазменная резка с настройкой и регулировкой оборудования | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду С/03.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для автоматической плазменной резки |
|  | Выбирает и регулирует режимы автоматической плазменной резки |
|  | Выполняет автоматическую плазменную резку с регулировкой параметров оборудования в процессе резки |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/03.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду реза и обрабатываемых поверхностей |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для автоматической плазменной резки, в том числе в процессе выполнения резки |
|  | Контролировать работу оборудования для автоматической плазменной резки с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду С/03.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкция оборудования для оборудования для автоматической плазменной резки (электрические, кинематические и др. схемы), причины возникновения неисправностей и способы их устранения |
|  | Функциональные и принципиальные электрические схемы, чертежи механизмов и узлов используемого оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой оборудования | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резчик-оператор установок роботизированной термической резки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев работы резчиком-оператором термической резки 5-го уровня квалификации, или оператором проекционной аппаратуры и газорезательных машин 4 разряда, или оператором лазерных установок 5-6 разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 25 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин (4-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 22 | Оператор лазерных установок 5-й разряд |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочное производство» § 23 | Оператор лазерных установок 6-й разряд |
| ОКПДТР | 11618 | Газорезчик |
|  | 15926 | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКНПО | 0110013 | Газосварщик |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой единичного робота-манипулятора | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду С/04.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Разрабатывает и настраивает технологические программы по резке для единичного манипулятора |
|  | Проверяет работоспособность и исправность оборудования для роботизированной резки |
|  | Устраняет неисправности в работе единичного манипулятора |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/04.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Создавать технологические программы для термической резки с применением робота - манипулятора |
|  | Конфигурировать цифровые и аналоговые входы/выходы робота, работать с системными переменными |
|  | Учитывать нагрузку на робота от дополнительного оборудования, для повышения точности робота |
|  | Осуществлять взаимодействие робота с дополнительным оборудованием |
|  | Вносить изменения в технологические программы, включающие изменение: траектории движения робота; типа движения робота (по прямой, по окружности, от точки к точке и т.д.); последовательности выполнения операций; мест и количества точек измерений; частоты, амплитуды колебаний и задержки на кромках; последовательности смены инструмента |
|  | Выполнять ручную настройку параметров термической резки |
|  | Выполнять юстировку робота и калибровку инструмента |
|  | Настраивать конфигурацию цифровых и аналоговых входов/выходов робота |
|  | Устранять неисправности в работе оборудования для роботизированной резки |
|  | Определять неисправности в работе оборудования для роботизированной термической резки по внешнему виду обрабатываемых деталей |
|  | Определять предельные отклонения размеров обработанных деталей, в случае несоответствия производить выбраковку |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду С/04.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Углубленный курс по программированию робота, включающий: структуру программирования; концепцию и реализацию программ; переменные и их описание; использование массивов, структур и списков; написание подпрограмм и функций; работа с данными; программирование движения и работа с препроцессором; управление выполнением программы; функции режима внешнего автоматического управления; работа с входами и выходами |
|  | Основы сервис-механики по обслуживанию робота: конструкция механики робота; устройство приводов осей робота; конструкция эксцентриков и подшипников; регулировка люфта осей (от 1 до 6 осей); юстировка механики робота; порядок смазки подвижных частей; техническое обслуживание пневматического оборудования; юстировка механики робота; техническое обслуживание механики робота |
|  | Методы программирования роботов |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Роботизированная термическая резка с программированием и настройкой роботизированного комплекса | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду E/01.5 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет программирование роботизированного комплекса и настройку параметров термической резки роботизированного комплекса |
|  | Управляет устройствами промышленной визуализации процесса резки и автоматического слежения за резкой (тепловыми, механическими, электромеханическими, магнитными, лазерными, оптическими и другими устройствами) |
|  | Выполняет термическую резку на роботизированном комплексе |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду E/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Настраивать совместную работу робота с другими устройствами, в т.ч. с другими роботами |
|  | Настраивать устройства промышленной визуализации процесса резки и автоматического слежения за резкой (тепловыми, механическими, электромеханическими, магнитными, лазерными, оптическими и другими устройствами) |
|  | Интегрировать в программу взаимодействие робота с устройствами промышленной визуализации (тепловыми, механическими, электромеханическими, магнитными, лазерными, оптическими и другими устройствами) процесса сварки с возможностью выбора автоматического слежения за резкой |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду E/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Основы сервис-электрики по обслуживанию робота: правила техники безопасности; обзор системы; управляющая часть; силовая часть; схема безопасности; подключение дополнительного оборудования; запуск, наладка и обслуживание электрики; установка ПО; монтажная схема; диагностика |
|  | Тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и другие устройства промышленной визуализации процессов термической резки, слежения за процессами резки и их интеграция в роботизированный комплекс |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент РСПП (ООР) Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Национальная экспертно-диагностическая компания», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО НП «НАКС») |
| 3 | ОАО «Газпром», город Москва |
| 4 | ОАО «АК «Транснефть», город Москва |
| 5 | НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), город Москва |
| 6 | НП «Национальное промышленное сварочное общество», город Краснодар |
| 7 | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), город Москва |
| 8 | ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», город Волгоград |
| 9 | ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), город Ростов-на-Дону |
| 10 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), город Санкт-Петербург |
| 11 | ООО «НПП Сварка-74», город Челябинск |
| 12 | ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», город Москва |
| 13 | ОАО «МОСГАЗ», город Москва |
| 14 | ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), город Санкт-Петербург |
| 15 | ГУП МО «Мособлгаз», Московская область, город Люберцы |
| 16 | ООО «ШТОРМ», город Екатеринбург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213); Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Единый тарифно-квалификационный справочник

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор начального профессионального образования