УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от ___ ____________2015 г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации, ремонту и техническому

обслуживанию эскалаторов метрополитена

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Осмотр, проверка и пуск эскалатора  в работу»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление эскалатором»

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание, текущий ремонт эскалатора»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт эскалаторов метрополитена |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования механического и электрического оборудования эскалаторов метрополитена Группа занятий: 7412 Электромеханики и монтеры электрического оборудования 8343 Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования 7421 Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования (код ОКЗ) (наименование) код ОКЗ) (наименование) Отнесение к видам экономической деятельности: 28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек 33.12 Ремонт машин и оборудования 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 49.31.24 Деятельность метро по перевозке пассажиров (код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Осмотр, проверка и пуск эскалатора в работу | 5 | Подготовка эскалатора к пуску | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Пуск в работу и управление эскалатором в штатном режиме | А/02.4 | 4 |
| В | Управление эскалатором | 5 | Мониторинг и управление работой эскалатора при штатной ситуации | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление эскалатором при нештатной ситуации | B/02.4 | 5 |
| С | Техническое обслуживание, текущий ремонт эскалатора | 6 | Проведение технического обслуживания и текущего ремонта эскалатора | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Допуск специализированных бригад для выполнения работ на эскалаторе, контроль выполнения работ | С/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщённая трудовая функция Наименование Осмотр, проверка и пуск эскалатора в работу Код А Уровень квалификации 4 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код о игинала Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторного оборудования на эскалаторной станции Машинист эскалаторной станции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профильная профессиональная подготовка при наличии образования не ниже основного общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Практический опыт работы не менее 1 месяца под руководством аттестованного машиниста эскалатора. |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 7421 8343 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 85 30 | Дежурный у эскалатора (2-4 разряд) Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов (1-й – 6-й разряды) Машинист эскалатора (5-ый, 6-ой разряды) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка эскалатора к пуску | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка ограждений входных площадок эскалатора |
| --- | --- |
|  | Осмотр и проверка исправности функционирования элементов управления эскалатора и его блокировочных устройств |
|  | Устранение выявленных в ходе осмотра и проверки незначительных неисправностей, препятствующих пуску эскалатора в работу |
|  | Информирование о предстоящем пуске эскалатора |
|  | Оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Проводить осмотр и проверку эскалатора в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя |
|  | Осуществлять контроль состояния и исправности элементов эскалатора и пассажирской зоны |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие пуску эскалатора в работу |
|  | Осуществлять проверку тормозного пути эскалатора |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках перед пуском эскалатора в работу |
|  | Взаимодействовать с персоналом, осуществляющим видеонаблюдение за эскалатором, используя применяемые средства связи |
|  | Заполнять соответствующую документацию по результатам осмотра |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых эскалаторов |
|  | Алгоритм функционирования эскалаторов, предусмотренных технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию эскалаторов обслуживаемых моделей |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых эскалаторов |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Пуск в работу и управление эскалатором в штатном режиме | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Пуск в работу, остановка, изменение направления движения эскалатора |
| --- | --- |
|  | Снятие ограждения входных площадок |
|  | Документальное оформление пуска эскалатора |
|  | Информирование о пуске эскалатора в штатном режиме |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Использовать штатные средства связи |
|  | Применять методы безопасного производства работ при пуске в работу и управлении эскалатором |
| Необходимые знания | Алгоритм функционирования эскалаторов, предусмотренный технической документацией |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых эскалаторов |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию эскалаторов |
|  | Порядок действий при пуске эскалатора в работу после перерыва, а также при изменении направления движения эскалатора |
|  | Виды связи и порядок оперативных переговоров |
|  | Правила по охране труда |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.2. Обобщённая трудовая функция Наименование Управление эскалатором Код А Уровень квалификации 5 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессиональ ого стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Дежурный у эскалатора на эскалаторной станции Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторного оборудования на эскалаторной станции Машинист эскалаторной станции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профильная профессиональная подготовка при наличии образования не ниже основного общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Практический опыт работы не менее 1 месяца под руководством аттестованного машиниста эскалатора. |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 7421 8343 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 85 30 | Дежурный у эскалатора (2-4 разряд) Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов (1-й – 6-й разряды) Машинист эскалатора (5-ый, 6-ой разряды) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и управление работой эскалатора при штатной ситуации | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное наблюдение за работой эскалатора |
| --- | --- |
|  | Информирование пассажиров по громкоговорящей связи о правилах пользования эскалаторами |
|  | Принятие мер по изменению режима работы эскалаторов в зависимости от пассажиропотока |
|  | Оказание помощи престарелым гражданам, инвалидам и пассажирам с детьми при входе и сходе с эскалатора |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Использовать штатные средства связи |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении эскалатором |
| Необходимые знания | Алгоритм функционирования эскалаторов, предусмотренный технической документацией |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых эскалаторов |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию эскалаторов обслуживаемых моделей |
|  | Порядок и последовательность действий при изменении направления движения эскалатора |
|  | Виды связи и порядок оперативных переговоров |
|  | Правила по охране труда |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление эскалатором при нештатной ситуации | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка нештатной ситуации |
| --- | --- |
|  | Определение необходимости и принятие решения об остановке эскалатора, эвакуации пассажиров с лестничного полотна эскалатора |
|  | Информирование пассажиров по громкоговорящей связи об экстренной остановке эскалатора |
|  | Остановка эскалатора при неисправностях, авариях и несчастных случаях |
|  | Принятие мер по оказанию первой необходимой доврачебной помощи пострадавшим |
|  | Вызов неотложной скорой медицинской помощи |
|  | Определение необходимости и принятие решения об изменении направления движения эскалатора |
|  | Вызов слесарей-электриков по обслуживанию и ремонту эскалаторного оборудования на эскалаторной станции, машиниста эскалаторной станции |
|  | Устранение причин и неисправностей, вызвавших остановку эскалатора |
|  | Определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации эскалатора |
| Необходимые умения | Определять характер нештатной ситуации, возникшей на обслуживаемом эскалаторе |
|  | Осуществлять пуск, остановку и изменение направления движения эскалатора в нештатной ситуации |
|  | Использовать штатные средства связи и другие доступные средства связи |
|  | Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Применять методы безопасного производства работ при устранении неисправностей и пуске эскалатора в работу |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых эскалаторов |
|  | Алгоритм функционирования эскалаторов в режимах работы, предусмотренных технической документацией |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых эскалаторов |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» |
|  | Производственную инструкцию |
|  | Методы и способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщённая трудовая функция Наименование Техническое обслуживание, текущий ремонт эскалатора Код С Уровень квалификации 6 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторного оборудования на эскалаторной станции Машинист эскалаторной станции |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных работников, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1 месяца под руководством машиниста эскалаторной станции |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 7421 8343 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 85 30 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов (1-й – 6-й разряды) Машинист эскалатора (5-ый, 6-ой разряды) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технического обслуживания и текущего ремонта эскалатора | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта |
| --- | --- |
|  | Ограждение входа на эскалатор с обеих сторон |
|  | Выполнение подготовительных работ, указанных в инструкции по техническому обслуживанию эскалатора |
|  | Согласование с владельцем эскалатора начала производства работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
|  | Очистка оборудования эскалатора |
|  | Осмотр, контроль и проверка технического состояния механического и электрического оборудования эскалатора |
|  | Смазка механического оборудования |
|  | Регулировка механического и электрического оборудования |
|  | Определение необходимости ремонта или замены неисправного или не обеспечивающего надёжную работу оборудования, элементов, узлов эскалатора |
|  | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей и(или) недостатков в работе оборудования, элементов, узлов эскалатора, выявленных при техническом обслуживании |
|  | Информирование руководства в установленном порядке о выявленных неисправностях, устранение которых невозможно при техническом обслуживании и текущем ремонте |
|  | Проведение обкатки эскалатора |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания и текущего ремонта эскалатора |
| Необходимые умения | Подготавливать и использовать необходимые для выполнения работ инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Производить регулировку и ремонт составных частей эскалатора |
|  | Применять методы безопасного производства работ при техническом обслуживании, текущем ремонте эскалатора |
|  | Выполнять технологические операции, указанные в инструкции по техническому обслуживанию |
|  | Взаимодействовать с персоналом, привлекаемым для осуществления технического обслуживания и текущего ремонта эскалатора, а также с персоналом, осуществляющим мониторинг (в том числе видеонаблюдение) за эскалатором |
|  | Использовать штатные средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение составных частей, узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых эскалаторов |
|  | Алгоритм функционирования эскалаторов, предусмотренных технической документацией изготовителей |
|  | Виды, состав и порядок проведения работ, указанные в инструкции по техническому обслуживанию эскалатора |
|  | Состав и порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Методы и способы выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» |
|  | Инструкция по охране труда |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию обслуживаемых типов и моделей |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Допуск специализированных бригад для выполнения работ на эскалаторе, контроль выполнения работ | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка эскалатора к выполнению работ специализированными бригадами |
| --- | --- |
|  | Проверка оформленного допуска специализированных бригад к работе на эскалаторе |
|  | Наблюдение и контроль за выполнением работ специализированными бригадами |
|  | Приемка выполненных работ и проверка функционирования эскалатора |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Документальное оформление результатов выполненных работ |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Анализировать ход выполнения работ на эскалаторе специализированными бригадами |
|  | Документально оформлять результаты работ |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых эскалаторов |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию эскалаторов обслуживаемых типов и моделей |
|  | Порядок допуска специализированных бригад к выполнению работ на эскалаторах |
|  | Полномочия специализированных бригад и состав работ, выполняемых ими |
|  | Оперативно-техническую документацию |
|  | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  | Российский союз промышленников и предпринимателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |
|  | Исполнительный вице - президент РСПП (ООР) Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 4 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (ОООР «ЛК ФЛП»), город Москва |
| 5 | Некоммерческое партнерство по сертификации качества оборудования, работ, услуг и аттестации специалистов «Межрегиональный сертификационный центр качества» (НП «МСЦК»), город Москва |
| 6 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (СРО «Русьэкспертлифт»), город Москва |
| 7 | Государственное бюджетное научное учреждение «Московский институт развития образования» (ГБНУ «МИРО»), город Москва |
| 8 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис»), город Москва |
| 9 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 10 | Открытое акционерное общество «Мослифт» (ОАО «Мослифт»), город Москва |
| 11 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |
| 12 | Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», город Москва |
| 13 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, (НССО ПБ), город Москва |
| 14 | Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая Организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (НП СРО «РОСМА»), город Ивантеевка, Московская область |
| 15 | Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «ОЛИВИН» (НОЧУ ДО «Учебный центр «ОЛИВИН»), город Серпухов, Московская область |
| 16 | Южно-Российский Государственный Политехнический Университет (НПИ) имени М.И. Платова, город Новочеркасск, Ростовская область |

# Endnotes

"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-2014" (утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)