УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Токарь-затыловщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых токарно-затыловочных работ»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение токарно-затыловочных работ средней сложности»	5

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных токарно-затыловочных работ»	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	11

I. Общие сведения

| Затылование режущего инструмента на специализированных полуавтоматических и автоматических токарно-затыловочных станках |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по механической обработке режущего инструмента на токарно-затыловочных станках различных типов

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 28.52 | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых токарно-затыловочных работ | 2 | Установка деталей в универсальные приспособления на токарно-затыловочных станках | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Затылование простого режущего инструмента по 12 - 14 квалитетам | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение токарно-затыловочных работ средней сложности | 3 | Подналадка токарно-затыловочного станка с применением универсальных и специальных приспособлений | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Затылование режущего инструмента средней сложности по 8 - 11 квалитетам | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение сложных токарно-затыловочных работ | 4 | Затылование сложного режущего инструмента по 6 - 10 квалитетам | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка токарно-затыловочного станка | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых токарно-затыловочных работ | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-затыловщик 2 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (как правило, не менее 2 месяцев) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 113 | Токарь-затыловщик 2 разряда |
| ОКПДТР | 19151 | Токарь-затыловщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка деталей в универсальные приспособления на токарно-затыловочных станках | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места токаря-затыловщика |
| --- | --- |
|  | Закрепление деталей на токарно-затыловочном станке |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-затыловщика |
|  | Готовить токарно-затыловочный станок к работе |
|  | Готовить контрольно-измерительный инструмент, универсальные приспособления, технологическую оснастку и оборудование |
|  | Смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией |
|  | Контролировать наличие смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) |
|  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки при обработке на токарно-затыловочном станке |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы на специализированных полуавтоматических и автоматических токарно-затыловочных станках |
|  | Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений для базирования и закрепления деталей на токарно-затыловочных станках |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих технологический процесс затыловки |
|  | Углы и правила заточки и установки режущего инструмента на специализированных полуавтоматических и автоматических токарно-затыловочных станках |
|  | Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей используемых при ведении токарно-затыловочных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении токарно-затыловочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Затылование простого режущего инструмента по 12 - 14 квалитетам | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технологического процесса затыловки простого режущего инструмента по 12 - 14 квалитетам |
| --- | --- |
|  | Контроль качества деталей, подвергаемых токарно-затыловочной обработке |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-затыловщика |
|  | Читать и применять техническую документацию при проведении токарно-затыловочных работ |
|  | Вести затыловку простого режущего инструмента в соответствии с маршрутной картой технологического процесса |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении токарно-затыловочных работ |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении токарно-затыловочных работ |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы на специализированных полуавтоматических и автоматических токарно-затыловочных станков |
|  | Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений для базирования и закрепления деталей на токарно-затыловочных станках |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов обеспечивающих технологический процесс затыловки |
|  | Углы и правила заточки и установки режущего инструмента на специализированных полуавтоматических и автоматических токарно-затыловочных станках |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении токарно-затыловочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение токарно-затыловочных работ средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-затыловщик 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 114 | Токарь-затыловщик 3 разряда |
| ОКПДТР | 19151 | Токарь-затыловщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка станка с применением универсальных и специальных приспособлений | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулировка оборудования или оснастки в процессе работы для восстановления технических параметров, достигнутых при первичной наладке |
| --- | --- |
|  | Замена или наладка режущего инструмента при его износе в процессе затыловки |
|  | Смена режима затыловки |
|  | Смена или регулировка универсальных и специальных приспособлений на токарно-затыловочных станках |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-затыловщика |
|  | Осуществлять техническое обслуживание и мелкий ремонт токарно-затыловочных станков |
|  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса затыловки |
|  | Примененять контрольно-измерительные инструменты, используемые для обеспечения технологического процесса затыловки |
|  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении затыловочных работ |
| Необходимые знания | Устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-затыловочных станков |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений подналадки токарно-затыловочных станков |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых для обеспечения технологического процесса затыловки |
|  | Геометрия заточки, правила термообработки, и установки режущего инструмента |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Затылование режущего инструмента средней сложности по 8 - 11 квалитетам | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технологического процесса затыловки режущего инструмента средней сложности по 8 - 11 квалитетам на токарно-затыловочных станках |
| --- | --- |
|  | Контроль параметров и поверка на точность процесса затыловки |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-затыловщика |
|  | Осуществлять ежесменное техническое обслуживание и мелкий ремонт токарно-затыловочных станков |
|  | Вести затыловку режущего инструмента средней сложности по установленным квалитетам на токарно-затыловочных станках |
|  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса затыловки режущего инструмента средней сложности |
|  | Примененять контрольно-измерительные инструменты, используемые для обеспечения технологического процесса затыловки |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении затылования режущего инструмента средней сложности |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |
| Необходимые знания | Устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-затыловочных станков различных типов |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений подналадки токарно-затыловочных станков |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых для обеспечения технологического процесса затыловки |
|  | Геометрия заточки, правила термообработки, и установки режущего инструмента |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Затылование сложного режущего инструмента по 6 - 10 квалитетам | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-затыловщик 4 разряда Токарь-затыловщик 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года пыполнения токарно-затыловочных работ средней сложности |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 115 | Токарь-затыловщик 4 разряда |
|  | § 116 | Токарь-затыловщик 5 разряда |
| ОКПДТР | 19151 | Токарь-затыловщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Затылование сложного режущего инструмента по 6 - 10 квалитетам | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Затылование сложного режущего инструмента, имеющего сложный профиль, с большим числом канавок и сопряжением двух-трех радиусов |
| --- | --- |
|  | Затылование конусных поверхностей на токарно-затыловочных станках |
|  | Затылование на токарно-затыловочных станках сложного режущего по установленным квалитетам и параметру шероховатости Ra 0,16 - 0,04 |
|  | Нарезание резьбы и затылование ее в шахматном порядке гребенками и резцами |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-затыловщика |
|  | Устанавливать сложный режущий инструмент |
|  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса затыловки сложного режущего инструмента |
|  | Осуществлять затыловку деталей сложного профиля |
|  | Осуществлять затыловку по параметру шероховатости Ra 0,16 - 0,04 |
|  | Примененять контрольно-измерительные инструменты, используемые для обеспечения технологического процесса затыловки сложного режущего инструмента |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении токарно-затыловочных работ |
|  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |
| Необходимые знания | Устройство и кинематические схемы универсальных и специальных токарно-затыловочных станков различных типов |
|  | Конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих технологический процесс затыловки |
|  | Специальные шлифовальные круги и правила пользования ими |
|  | Система допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Правила подсчета и подбора сменных шестерен и эксцентриковых кулачков |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении токарно-затыловочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка токарно-затыловочного станка | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка технологической последовательности обработки по справочникам и паспорту станка |
| --- | --- |
|  | Установка режимов резания |
|  | Установка зажимных приспособлений, режущего и вспомогательных инструментов |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-затыловщика |
|  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса затыловки |
|  | Проводить наладку станков с применением специальных приспособлений |
|  | Определять технологическую последовательность обработки и режимов резания по справочникам и паспорту станка |
|  | Устанавливать на станке сложный обрабатываемый инструмент с точной выверкой в различных плоскостях |
|  | Примененять контрольно-измерительные инструменты, используемые для наладки токарно-затыловочных станков |
|  | Определять режим резания в соответствии с технологической картой |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности и правила проверки на точность универсальных и специальных токарно-затыловочных станков и приспособлений, необходимых для выполнения затыловочных работ |
|  | Способы установки и выверки инструмента |
|  | Конструкцию, геометрию заточки, правила термообработкии установки режущего инструмента |
|  | Правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Способы получения заданных квалитетов и параметров шероховатости |
|  | Устройство, правила наладки и проверки на точность токарно-затыловочных станков |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении токарно-затыловочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Региональное агентство развития и оценки качества образования», город Улан-Удэ |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ст. 69 "Медицинское освидетельствование при заключении трудового договора" ТК РФ, ст. 213 "Медицинские осмотры некоторых категорий работников" ТК РФ, ст. 214 "Обязанности работника в области охраны труда" ТК РФ, ст. 223 "Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников" ТК РФ, ст. 224 "Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников" ТК РФ, а также ст. 14 Федерального закона от 17.07.99 № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации"

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94