УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор раскряжевочно-сортировочной линии

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выработка круглых лесоматериалов из хлыстов на многопильных раскряжевочных установках с поперечной подачей»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выработка круглых лесоматериалов их хлыстов на автоматизированных раскряжевочно-сортировочных линиях с продольной подачей»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Сортировка круглых лесоматериалов (бревен) на автоматизированных сортировочных линиях и лесотранспортерах»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	22

I. Общие сведения

| Выработка круглых лесоматериалов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поперечная распиловка длинномерного древесного сырья с получением круглых лесоматериалов

Группа занятий:

| 8172 | Операторы машин по переработке древесины |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 02.20 | Лесозаготовки |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выработка круглых лесоматериалов из хлыстов на многопильных раскряжевочных установках с поперечной подачей | 5 | Подготовка многопильной раскряжевочной установки к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и правилами по охране труда | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Загрузка многопильной раскряжевочной установки древесным сырьем с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Поперечная распиловка древесного сырья с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности | A/03.5 | 5 |
|  |  |  | Обеспечение работоспособности узлов и механизмов многопильной раскряжевочной установки | A/04.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка многопильной раскряжевочной установки по окончанию работы | A/05.5 | 5 |
| B | Выработка круглых лесоматериалов из хлыстов на автоматизированных раскряжевочно-сортировочных линиях с продольной подачей | 4 | Подготовка раскряжевочно-сортировочной линии с продольной подачей к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Загрузка раскряжевочно-сортировочной линии хлыстами с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Загрузка раскряжевочно-сортировочной линии хлыстами с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Распиловка хлыстов на круглые лесоматериалы с учетом сменного задания, технических условий на круглые лесоматериалы и с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Сортировка круглых лесоматериалов на автоматизированном лесотранспортере | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Обеспечение работоспособности узлов и механизмов автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии | B/06.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии по окончании работы | B/07.4 | 4 |
| C | Сортировка круглых лесоматериалов (бревен) на автоматизированных сортировочных линиях и лесотранспортерах | 4 | Разобщение пачки бревен с поштучной выдачей на сортировку в соответствии с инструкцией по эксплуатации и правилами по охране труда | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Сортировка круглых лесоматериалов по назначению и качеству | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Обеспечение работоспособности узлов, механизмов и автоматики автоматизированной сортировочной линии и лесотранспортеров | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка автоматизированной сортировочной линии по окончании работы | C/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выработка круглых лесоматериалов из хлыстов на многопильных раскряжевочных установках с поперечной подачей | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих Программы переподготовки, повышения квалификации на автоматизированных раскряжевочно-сортировочных линиях |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев на раскряжевочных установках |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | - | Оператор манипулятора 4 разряда |
|  | - | Оператор раскряжевочной установки 6 разряда |
| ОКПДТР | 15501 | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен |
| ОКНПО | 170300 | Оператор линий и установок в деревообработке |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка многопильной раскряжевочной установки к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и правилами по охране труда | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и изучение сменного задания для планирования выполнения работы |
| --- | --- |
|  | Провести осмотр места работы на предмет соответствия его правилам техники безопасности |
|  | Устранить выявленные при осмотре места работы нарушения техники безопасности в рамках компетенции оператора |
|  | При выявлении на месте работ нарушений техники безопасности, устранение которых не входит в компетенцию оператора, действовать в соответствии с правилами внутреннего распорядка |
|  | Выполнить пробный запуск механизмов раскряжевочной установки в соответствии с руководством по эксплуатации и правилами техники безопасности для выявления и устранения возможных неисправностей в пределах компетенции оператора |
|  | Провести, при обнаружении, устранение выявленных неисправностей с помощью штатного инструмента |
| Необходимые умения | Визуально определять исправность узлов и механизмов многопильной раскряжевочной установки |
|  | Выполнять запуск механизмов в соответствии с руководством по эксплуатации механизмов многопильной раскряжевочной установки |
|  | Владеть слесарным делом в объеме, достаточном для выполнения ремонтных работ по устранению неполадок текущего характера |
| Необходимые знания | Знать руководство по эксплуатации обслуживаемой многопильной раскряжевочной установки |
|  | Рациональную организацию труда на рабочем месте оператора многопильной раскряжевочной установки |
|  | Очередность и состав выполнения подготовительных работ в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
|  | Правила внутреннего распорядка на лесном складе |
|  | Правила техники безопасности на рабочем месте оператора многопильной раскряжевочной установки |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Загрузка многопильной раскряжевочной установки древесным сырьем с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отделить от штабеля древесного сырья один хлыст, пользуясь механизмами разобщения |
| --- | --- |
|  | Загрузить с помощью механизма загрузки на подающий транспортер отделенный хлыст так, чтобы он полностью находился на транспортере и не совмещался с ранее загруженным хлыстом |
|  | Наблюдать за перемещением хлыста в распиловку с тем, чтобы укладывать очередной хлыст на освободившееся место на транспортере |
|  | При необходимости корректировать процесс перемещения в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Управлять механизмами разобщения штабеля хлыстов и загрузки подающего транспортера древесным сырьем (хлыстами) |
|  | Разобщать штабель хлыстов с помощью механизма разобщения для поштучной подачи хлыстов на подающий транспортер |
|  | Безопасно поштучно укладывать хлысты манипулятором на подающий транспортер |
|  | Пользоваться штатными средствами пожаротушения |
|  | Аварийно останавливать движущиеся части механизмов разобщения и загрузки в случае возникновения аварийной ситуации |
|  | Различать породы древесины промышленной заготовки по внешним признакам |
|  | Устранять текущие неисправности узлов и механизмов на участке загрузки многопильной раскряжевочной установки |
| Необходимые знания | Конструкция обслуживаемого разобщительного устройства и механизма загрузки |
|  | Руководство по эксплуатации обслуживаемого разобщительного устройства и механизма загрузки |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте оператора участка загрузки хлыстами многопильной раскряжевочной установки |
|  | Технологический процесс выполняемой работы |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
|  | Породы древесины промышленной заготовки |
|  | Технические требования к древесному сырью, подлежащему распиловке на обслуживаемой раскряжевочной установке |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Поперечная распиловка древесного сырья с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбрать программу распиловки с учетом качества хлыста и задания на распиловку |
| --- | --- |
|  | Запустить выбранную программу распиловки с соблюдением инструкции пользователя программы |
|  | Контролировать процесс распиловки и при необходимости корректировать его в соответствии с руководством пользователя |
|  | Контролировать перемещение выработанных сортиментов по выносному транспортеру и при необходимости корректировать его в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Пользоваться пультом управления рабочими органами многопильной раскряжевочной установки |
|  | Визуально оценивать качество хлыстов для выбора соответствующей программы распиловки |
|  | Задавать программу распиловки с учетом качества хлыста и задания на распиловку |
|  | Аварийно останавливать движущиеся части многопильной раскряжевочной установки, подающего и выносного транспортеров в случае возникновения аварийной ситуации |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшему от несчастного случая |
| Необходимые знания | Технические условия на круглые лесоматериалы, вырабатываемые по сменному заданию |
|  | Пороки древесины |
|  | Инструкции пользователя системой программного управления раскряжевкой хлыстов |
|  | Инструкции по эксплуатации многопильной раскряжевочной установки |
|  | Правила техники безопасности на рабочем месте оператора раскряжевочной установки |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособности узлов и механизмов многопильной раскряжевочной установки | Код | A/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение ежедневного технического обслуживания механизмов в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации многопильной раскряжевочной установки |
| --- | --- |
|  | Устранение мелких неполадок, возникающих в процессе работы узлов и механизмов многопильной раскряжевочной установки, входящих в компетенцию оператора |
|  | Проведение планово-предупредительного ремонта и сезонного технического обслуживания в соответствии с графиком и должностной инструкцией оператора |
| Необходимые умения | Выполнять сборку-разборку узлов и деталей многопильной раскряжевочной установки |
|  | Выполнять регулировочные работы |
|  | Заменять пилы |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
| Необходимые знания | Инструкции по проведению ежедневного технического обслуживания узлов и агрегатов многопильной раскряжевочной установки |
|  | Инструкции по проведению планово-предупредительного ремонта и сезонного технического обслуживания многопильной раскряжевочной установки |
|  | Устройство и технические возможности узлов и агрегатов многопильной раскряжевочной установки |
|  | Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Правила пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Правила электробезопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Назначение и свойства смазочных материалов и гидрожидкостей |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка многопильной раскряжевочной установки по окончанию работы | Код | A/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обесточить все электродвигатели установки с соблюдением правил электробезопасности |
| --- | --- |
|  | Провести уборку рабочих мест с соблюдением инструкции по эксплуатации и правил внутреннего распорядка |
|  | Сделать запись в журнал передачи смены о происшедших в течение смены неисправностях механизмов и принятых мерах по их устранению |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами пожаротушения, имеющихся на рабочих местах операторов многопильной раскряжевочной установки |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты оператора многопильной раскряжевочной установки |
| Необходимые знания | Места расположения электрических рубильников для обесточивания электроприводов многопильной раскряжевочной установки |
|  | Места расположения противопожарного инвентаря, медицинской аптечки |
|  | Правила заполнения журнала передачи смен |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выработка круглых лесоматериалов из хлыстов на автоматизированных раскряжевочно-сортировочных линиях с продольной подачей | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих Программы переподготовки, повышения квалификации на автоматизированных раскряжевочно-сортировочных линиях |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 мес. на раскряжевочных установках |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения о профессиональном образовании Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | - | Оператор раскряжевочной установки 6 разряда |
| ОКПДТР | 15501 | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен |
| ОКНПО | 170300 | Оператор линий и установок в деревообработке |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка раскряжевочно-сортировочной линии с продольной подачей к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и изучение сменного задания на выработку круглых лесоматериалов для планирования выполнения работы |
| --- | --- |
|  | Провести осмотр раскряжевочно-сортировочной линии на предмет соответствия правилам техники безопасности |
|  | Устранить выявленные при осмотре раскряжевочно-сортировочной линии нарушения техники безопасности в рамках компетенции оператора |
|  | При выявлении нарушений техники безопасности, устранение которых не входит в компетенцию оператора, действовать в соответствии с правилами внутреннего распорядка |
|  | Выполнить пробный запуск механизмов раскряжевочно-сортировочной линии в соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил техники безопасности для выявления возможных неисправностей |
|  | Провести, при обнаружении, устранение выявленных неисправностей с помощью штатного инструмента |
| Необходимые умения | Визуально определять исправность узлов и механизмов, входящих в состав линии |
|  | Выполнять запуск механизмов в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Устранять мелкие неисправности в рамках компетенции оператора |
| Необходимые знания | Конструкция раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Руководство по эксплуатации раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Технологический процесс выполняемой работы |
|  | Наставления по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Техника безопасности на рабочем месте оператора при подготовке линии к работе |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Загрузка раскряжевочно-сортировочной линии хлыстами с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отделить от штабеля древесного сырья один хлыст |
| --- | --- |
|  | Загрузить на подающий транспортер отделенный от штабеля хлыст |
|  | Наблюдать за правильностью перемещения хлыста по подающему транспортеру |
|  | При необходимости корректировать процесс перемещения в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
| Необходимые умения | Управлять механизмами участка загрузки линии древесным сырьем |
|  | Разобщать штабель хлыстов для поштучного отделения хлыстов с помощью механизмов поштучной выдачи |
|  | Безопасно укладывать хлысты на подающий транспортер с помощью механизма загрузки |
|  | Определять породу древесины по внешним признакам |
|  | Определять по внешним признакам соответствие хлыстов техническим возможностям механизмов узла загрузки линии |
| Необходимые знания | Знать конструкцию и инструкцию по эксплуатации разобщительных устройств для хлыстов |
|  | Рациональную организацию труда на рабочем месте |
|  | Технологический процесс выполняемой работы |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
|  | Правила внутреннего распорядка |
|  | Правила техники безопасности на рабочем месте оператора |
|  | Породы древесины |
|  | Технические требования к древесному сырью, подлежащему распиловке на эксплуатируемой раскряжевочной линии с продольной подачей |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Загрузка раскряжевочно-сортировочной линии хлыстами с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отделить от штабеля древесного сырья один хлыст, пользуясь механизмами разобщения |
| --- | --- |
|  | Загрузить с помощью механизма загрузки на подающий транспортер отделенный хлыст так, чтобы он полностью находился на транспортере и не совмещался с ранее загруженным хлыстом |
|  | Наблюдать за перемещением хлыста в распиловку с тем, чтобы укладывать очередной хлыст на освободившееся место на транспортере |
|  | При необходимости корректировать процесс перемещения в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Управлять механизмами участка загрузки линии древесным сырьем |
|  | Разобщать штабель хлыстов для поштучного отделения хлыстов с помощью механизма разобщения |
|  | Безопасно укладывать хлысты на подающий транспортер с помощью механизма загрузки |
|  | Определять породу древесины хлыстов по внешним признакам |
|  | Определять по внешним признакам пригодность хлыстов к раскряжевке с учетом технических возможностей подающего транспортера и раскряжевочной установки |
| Необходимые знания | Конструкция и технические параметры механизмов разобщения и подачи хлыстов в раскряжевку |
|  | Руководство по эксплуатации разобщительных и загрузочных механизмов раскряжевочных установок |
|  | Рациональная организация труда на рабочем месте оператора участка загрузки раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Технологический процесс выполняемой работы на участке загрузки раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
|  | Правила внутреннего распорядка на лесных складах |
|  | Правила техники безопасности на рабочем месте оператора |
|  | Промышленной породы древесины, произрастающие в месте заготовки |
|  | Технические требования к древесному сырью, подлежащему распиловке на используемой раскряжевочной установке |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Распиловка хлыстов на круглые лесоматериалы с учетом сменного задания, технических условий на круглые лесоматериалы и с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Задать длину выпиливаемого сортимента с помощью механизма отмера длин |
| --- | --- |
|  | Выполнить распиловку с помощью пильного механизма |
|  | Переместить выпиленный сортимент на выносной транспортер с помощью соответствующего механизма |
|  | Визуально контролировать работу механизмов раскряжевочной установки и в случае возникновения нештатной ситуации принять меры к ее остановке в соответствии сруководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Визуально оценить качество хлыста, поданного в распиловку для определения оптимального выхода сортиментов с учетом сменного задания |
|  | Управлять механизмами раскряжевочной установки с продольной подачей |
|  | Отличать породу древесины по внешним признакам |
|  | Отличать пороки древесины по внешним признакам |
|  | Безопасно устранять возникающие неполадки текущего характера на участке распиловке древесного сырья |
| Необходимые знания | Породы и пороки древесины |
|  | Технические условия на круглые лесоматериалы, вырабатываемые в соответствии с заданием |
|  | Правила пользования программой управления раскряжевочной установкой |
|  | Правила техники безопасности на рабочем месте оператора раскряжевочной установки |
|  | Рациональные схемы раскряжевки хлыстов |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Сортировка круглых лесоматериалов на автоматизированном лесотранспортере | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Включить механизмы привода подающего и сортировочного лесотранспортеров |
| --- | --- |
|  | Визуально оценить назначение поступающего на сортировку сортимента для назначения места сброски |
|  | Запустить программу сортировки, отвечающую за место назначения поступающего сортимента |
|  | Запустить программу определения объема поступающих на сортировку бревен |
|  | Визуально и по приборам контролировать процесс сортировки и при необходимость корректировать его в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Пользоваться ручным инструментом для измерения круглых лесоматериалов |
|  | Задавать программу сортировки |
|  | Корректировать программу сортировки |
|  | Отличать сортименты по назначению |
|  | Устранять возникающие во время работы неполадки текущего характера на участке сортировки лесоматериалов в рамках компетенции оператора сортировочного транспортера |
| Необходимые знания | Технические условия на круглые лесоматериалы, вырабатываемые в соответствии с заданием |
|  | Инструкция пользователя системой автоматизированного управления сортировочным транспортером |
|  | Конструкция механической части сортировочного транспортера |
|  | Руководство по эксплуатации сортировочного транспортера |
|  | Технологический процесс выполняемой работы |
|  | Правила техники безопасности при сортировке лесоматериалов |
|  | Правила техники безопасности на лесных складах |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособности узлов и механизмов автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение ежедневного технического обслуживания механизмов и систем управления в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии |
| --- | --- |
|  | Устранение мелких неполадок, возникающих при работе узлов и механизмов автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии в рамках компетенции оператора |
|  | Проведение планово-предупредительного ремонта и сезонного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Владеть слесарным делом в объеме, достаточном для выполнения технического обслуживания и ремонтных работ по устранению неполадок текущего характера на автоматизированных раскряжевочно-сортировочных линиях |
|  | Выполнять сборку-разборку узлов и деталей раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Выполнять регулировку натяжения цепей лесотранспортеров |
|  | Выполнять регулировку механизмов сброски бревен с лесотранспортера |
|  | Заменять неисправные блоки систем программного управления на исправные на основании показаний приборов |
|  | Пользоваться программным управлением автоматизированного лесотранспортера |
|  | Пользоваться системами диагностики состояния оборудования |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации механической части раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Инструкция пользователя системой программного управления раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Руководство по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту и сезонному обслуживанию узлов и механизмов раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Правила пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Назначение и свойства смазочных материалов и гидрожидкостей |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии по окончанию работы | Код | B/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обесточить все электродвигатели автоматизированной раскряжевочно-сортировочной линии с соблюдением правил электробезопасности |
| --- | --- |
|  | Провести уборку рабочих мест в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования, входящего в состав линии |
|  | Сделать запись в журнал передачи смены о происшедших в течении смены неисправностях механизмов и систем управления и принятых мерах по их устранению |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами пожаротушения, имеющимися на рабочих местах операторов раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты операторов раскряжевочно-сортировочной линии |
|  | Обесточивать электродвигатели и электрические приборы, находящиеся в составе раскряжевочно-сортировочной линии |
| Необходимые знания | Места расположения противопожарного инвентаря |
|  | Места расположения медицинской аптечки |
|  | Правила заполнения журнала передачи смен |
|  | Правила внутреннего распорядка |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сортировка круглых лесоматериалов (бревен) на автоматизированных сортировочных линиях и лесотранспортерах | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматизированного лесотранспортера |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих Программы переподготовки, повышения квалификации на автоматизированных сортировочных линиях |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев на лесотранспортерах |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения о профессиональном образовании Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8172 | Операторы машин по переработке древесины |
| ЕТКС | - | Оператор автоматизированного лесотранспортера 4 разряда |
| ОКПДТР | 15501 | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен |
| ОКНПО | 170301 | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Разобщение пачки бревен с поштучной выдачей на сортировку в соответствии с инструкцией по эксплуатации и правилами по охране труда | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Поштучная выдача бревен на сортировочный транспортер с помощью механизма поштучной выдачи |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль за работой механизмов разобщителя бревен |
|  | Визуальный контроль предельных габаритных размеров бревен, допускаемых к сортировке на эксплуатируемом лесотранспортере |
|  | Устранение возникающих сбоев в работе механизмов в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Визуально определять исправность механизмов загрузочного устройства сортировочной линии |
|  | Визуально определять предельные габариты размеров бревен в соответствии с техническими данными эксплуатируемого лесотранспортера |
|  | Пользоваться ручным измерительным инструментом для определения длины и диаметра бревен |
|  | Запускать в работу механизмы разобщительного устройства |
|  | Аварийно останавливать движущиеся части загрузочного устройства в случае возникновения аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Технологический процесс сортировки лесоматериалов на продольных лесотранспортерах |
|  | Безопасные методы труда на участке загрузки сортировочного транспортера бревнами |
|  | Конструкция и технические данные разобщителей бревен |
|  | Технические данные эксплуатируемого сортировочного транспортера |
|  | Руководство по эксплуатации разобщителей бревен |
|  | Рациональную организацию труда на сортировке бревен |
|  | Промышленные породы древесины, названия и назначение круглых лесоматериалов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Сортировка круглых лесоматериалов по назначению и качеству | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор программы сортировки в соответствии с назначением, качеством и заданием на сортировку |
| --- | --- |
|  | Запуск программы сортировки с соблюдением технологического режима сортировки |
|  | Визуальный контроль работы механизмов лесотранспортера и программы сортировки |
|  | В случае возникновения нештатной ситуации действовать в соответствии с руководством по эксплуатации сортировочного транспортера |
| Необходимые умения | Визуально определять исправность узлов и механизмов сортировочной линии |
|  | Визуально определять назначение лесоматериалов, поступающих на сортировку |
|  | Измерять длину, кривизну, диаметр бревен с помощью ручного измерительного инструмента |
|  | Пользоваться автоматической системой управления лесотранспортером |
|  | Аварийно отключать движущиеся части лесотранспортера в случае возникновения аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Технические условия на круглые лесоматериалы, вырабатываемые в соответствии с заданием |
|  | Инструкция пользователя системой автоматического управления сортировочным транспортером |
|  | Конструкция механической части сортировочного транспортера |
|  | Технические характеристики сортировочного лесотранспортера |
|  | Руководство по эксплуатации сортировочного лесотранспортера |
|  | Технологический процесс сортировки круглых лесоматериалов на продольных лесотранспортерах |
|  | Правила техники безопасности при сортировке круглых лесоматериалов |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособности узлов, механизмов и автоматики автоматизированной сортировочной линии и лесотранспортеров | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение ежедневного технического обслуживания узлов и механизмов в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автоматизированной сортировочной линии |
| --- | --- |
|  | Устранение мелких неполадок, возникающих при работе узлов и механизмов автоматизированной сортировочной линии в рамках компетенции оператора |
|  | Проведение планово-предупредительного ремонта и сезонного технического обслуживания автоматизированной сортировочной линии, в соответствии с графиком и руководством по эксплуатации |
| Необходимые умения | Владеть слесарным делом в объеме, достаточном для выполнения технического обслуживания и ремонтных работ по устранению неполадок текущего характера на автоматизированных сортировочных линиях |
|  | Выполнять разборку-сборку узлов и деталей сортировочного транспортера |
|  | Выполнять разборку-сборку узлов и деталей разобщителя бревен |
|  | Выполнять регулировку натяжения цепей в составе сортировочной линии |
|  | Выполнять регулировку механизмов разобщителя бревен |
|  | Выполнять регулировку механизмов сброски бревен с сортировочного транспортера в лесонакопители |
|  | Заменять неисправные блоки программного управления на исправные |
|  | выполнять диагностику системы автоматического управления сортировочной линии |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации автоматизированной сортировочной линии |
|  | Руководство по техническому обслуживанию системы автоматического управления сортировочной линией |
|  | Инструкция по проведению планово-предупредительного ремонта и сезонного технического обслуживания сортировочной линии |
|  | Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Конструкция механической части сортировочных линий |
|  | Назначение и свойства смазочных материалов, применяемых при эксплуатации сортировочной линии |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка автоматизированной сортировочной линии по окончании работы | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обесточить все электродвигатели и электрические приборы сортировочной линии с соблюдением правил электробезопасности |
| --- | --- |
|  | Провести уборку рабочих мест с соблюдением инструкции по эксплуатации сортировочной линии, правил внутреннего распорядка и пожарной безопасности на лесных складах |
|  | Сделать запись в журнал передачи смены о происшедших втечение смены неисправностях механизмов и систем программного управления и принятых мерах по их устранению |
| Необходимые умения | Пользоваться средствами пожаротушения, имеющимися на рабочих местах операторов сортировочной линии |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты оператора сортировочной линии |
|  | Обесточивать электродвигатели и электрические приборы, находящиеся в составе сортировочной линии |
| Необходимые знания | Места расположения электрических рубильников сортировочной линии |
|  | Места нахождения противопожарного инвентаря, медицинской аптечки на участке сортировки бревен |
|  | Правила заполнения журнала передачи смен |
|  | Правила внутреннего распорядка на лесных складах |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности" (ОАО "ЦНИИМЭ") |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация организаций лесного машиностроения России "Рослесмаш" |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформлен в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. №170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации)

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001

Постановление правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. №163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)"

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, часть 2

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор начального профессионального образования