УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической

и роботизированной сварки

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Полностью механизированная, автоматическая и роботизированная сварка»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Полностью механизированная и автоматическая сварка с настройкой и регулировкой оборудования »	18

3.3. Обобщенная трудовая функция «Роботизированная сварка  с программированием и настройкой оборудования»	26

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	31

I. Общие сведения

| Полностью механизированная, автоматическая и роботизированная сварка |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнять полностью механизированную, автоматическую и роботизированную сварку при производстве (изготовлении, реконструкции, монтаже и ремонте) сварных конструкций, продукции и изделий

Группа занятий:

| 7212 | Сварщики и газорезчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| --- | --- |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| 30.40 | Производство военных боевых машин |
| 30.99 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Полностью механизированная, автоматическая и роботизированная сварка | 3 | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Полностью механизированная и автоматическая сварка давлением металлических материалов | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Полностью механизированная и автоматическая сварка полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Роботизированная сварка | A/05.3 | 3 |
| B | Полностью механизированная и автоматическая сварка с настройкой и регулировкой оборудования | 4 | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов с настройкой и регулировкой оборудования | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Полностью механизированная и автоматическая сварка давлением металлических материалов с настройкой и регулировкой оборудования | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Полностью механизированная и автоматическая сварка полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) с настройкой и регулировкой оборудования | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева с настройкой и регулировкой оборудования | B/04.4 | 4 |
| C | Роботизированная сварка с программированием и настройкой оборудования | 5 | Роботизированная сварка с программированием и настройкой единичного робота-манипулятора | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Роботизированная сварка с программированием и настройкой роботизированного комплекса | C/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная, автоматическая и роботизированная сварка | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор автоматической сварки плавлением Оператор автоматической сварки давлением Оператор автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс) Оператор автоматической сварки высококонцентрированным источником нагрева Оператор роботизированной сварки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее или профессиональное образование, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше. Наличие документов о допуске к выполнению сварочных работ (сертификаты, удостоверения, свидетельства и др.) в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования в области сварочного производства |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
|  | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §26 | Сварщик на диффузионно-сварочных установках (3-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §50 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах(2-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §31 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (3-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §42 | Электровибронаплавщик (2-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §43 | Электровибронаплавщик (3-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §50 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах(2-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы» §51 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах(2-й разряд) |
|  | Выпуск 27, раздел «Пр-во полимерных материалов и изделий из них» §226 | Сварщик пластмасс (1-й разряд) |
|  | Выпуск 27, раздел «Пр-во полимерных материалов и изделий из них» § 227 | Сварщик пластмасс (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 18334 | Сварщик на диффузионно-сварочных установках |
|  | 18336 | Сварщик на лазерных установках |
|  | 18338 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки |
|  | 18340 | Сварщик на установках ТВЧ |
|  | 18342 | Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках |
|  | 18346 | Сварщик пластмасс |
|  | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
|  | 19908 | Электросварщик труб на стане |
|  | 38343 | Сварщик-оператор |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКНПО | 0110003 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
|  | 0110033 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
|  | 130913 | Электросварщик труб на стане |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документации |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место и средства индивидуальной защиты |
|  | Готовит сварочные и свариваемые материалы к сварке |
|  | Проверяет работоспособность и исправность сварочного оборудования |
|  | Собирает конструкцию под сварку с применением сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента подготовленные под сварку конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Выполняет полностью механизированную или автоматическую сварку плавлением |
|  | Извлекает сварную конструкцию из сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента сварную конструкцию на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Исправляет дефекты, обнаруженные в результате контроля |
|  | Контролирует исправление дефектов |
| Необходимые умения | Определять работоспособность, исправность сварочного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением и осуществлять его подготовку |
|  | Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  | Владеть техникой полностью механизированной и автоматической сварки плавлением металлических материалов |
|  | Контролировать процесс полностью механизированной и автоматической сварки плавлением и работу сварочного оборудования для своевременной корректировки режимов в случае отклонений параметров процесса сварки, отклонений в работе оборудования или при неудовлетворительном качестве сварного соединения |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля собранных и сваренных конструкций (изделий, узлов, деталей) на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Исправлять выявленные дефекты сварных соединений |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых полностью механизированной и автоматической сваркой плавлением и обозначение их на чертежах |
|  | Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки, используемых для сборки конструкции под полностью механизированную и автоматическую сварку плавлением |
|  | Основные группы и марки материалов, свариваемых полностью механизированной и автоматической сваркой плавлением |
|  | Сварочные материалы для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением |
|  | Требования к сборке конструкции под сварку |
|  | Технология полностью механизированной и автоматической сварки плавлением |
|  | Требования к качеству сварных соединений. Виды и методы контроля |
|  | Виды дефектов, причины их образования, методы предупреждения и способы устранения |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварка дуговая под флюсом сплошной проволокой; сварка дуговая под флюсом ленточным электродом; сварка дуговая под флюсом с добавлением металлического порошка; сварка дуговая под флюсом порошковой проволокой; сварка дуговая под флюсом порошковым ленточным электродом; сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе (MIG-сварка); сварка дуговая сплошной проволокой в активном газе (MАG-сварка); сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе с присадочным сплошным материалом (проволокой или стержнем) (TIG-сварка); сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе без присадочного материала (TIG-сварка); сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в активном газе (TAG-сварка), сварка плазменная плавящимся электродом в инертном газе (Plasma MIG сварка); сварка дуговая плазменная с присадочным порошковым материалом; сварка плазменная дугой прямого действия; сварка плазменная дугой косвенного действия; сварка плазменная с переключаемой дугой |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Оператор автоматической сварки плавлением |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Оператор автоматической сварки плавлением, 3-й уровень квалификации |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка давлением металлических материалов | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документации |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место и средства индивидуальной защиты |
|  | Готовит сварочные и свариваемые материалы к сварке |
|  | Проверяет работоспособность и исправность сварочного оборудования |
|  | Собирает конструкцию под сварку с применением сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента подготовленные под сварку конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Выполняет полностью механизированную или автоматическую сварку давлением |
|  | Извлекает сварную конструкцию из сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента сварную конструкцию на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Исправляет дефекты, обнаруженные в результате контроля |
|  | Контролирует исправление дефектов |
| Необходимые умения | Определять работоспособность, исправность сварочного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки давлением и осуществлять его подготовку |
|  | Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  | Владеть техникой полностью механизированной и автоматической сварки давлением |
|  | Контролировать процесс полностью механизированной и автоматической сварки давлением и работу сварочного оборудования для своевременной корректировки режимов в случае отклонений параметров процесса сварки, отклонений в работе оборудования или при неудовлетворительном качестве сварного соединения |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля собранных и сваренных конструкций (изделий, узлов, деталей) на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Исправлять выявленные дефекты сварных соединений |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых полностью механизированной автоматической сваркой давлением и обозначение их на чертежах |
|  | Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки давлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки, используемых для сборки конструкции под полностью механизированную и автоматическую сварку давлением |
|  | Основные группы и марки материалов, свариваемых полностью механизированной и автоматической сваркой давлением |
|  | Сварочные материалы для полностью механизированной и автоматической сварки давлением |
|  | Требования подготовки конструкции под сварку |
|  | Технология полностью механизированной и автоматической сварки давлением |
|  | Требования к качеству сварных соединений. Виды и методы контроля |
|  | Виды дефектов, причины их образования, методы предупреждения и способы устранения |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварка ультразвуковая; сварка трением; сварка трением с непрерывным приводом; сварка трением инерционная; приварка трением шпилек; сварка трением с перемешиванием; сварка с применением мощных источников механической энергии; сварка индукционная стыковая; сварка индукционная шовная; диффузионная; сварка контактная точечная односторонняя; сварка контактная точечная двусторонняя; сварка контактная шовная внахлестку; сварка контактная шовная с раздавливанием кромок; сварка контактная шовная с предварительным утонением нахлесточного соединения; сварка контактная шовная проволокой; сварка контактная шовная стыковая с ленточными накладками из фольги; сварка контактная шовная с накладкой; сварка контактная рельефная односторонняя; сварка контактная рельефная двусторонняя |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Оператор автоматической сварки давлением |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Оператор автоматической сварки давлением, 3-й уровень квалификации |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документации |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место и средства индивидуальной защиты |
|  | Готовит сварочные и свариваемые материалы к сварке |
|  | Проверяет работоспособность и исправность сварочного оборудования |
|  | Выполняет сборку конструкции под сварку с применением сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента сборку конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Выполняет полностью механизированную и автоматическую сварки полимерных материалов |
|  | Контролирует и регистрирует параметры сварки с помощью блоков протоколирования процесса сварки (при их наличии) |
|  | Извлекает конструкцию из сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента сварную конструкцию на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Выбирать необходимые детали и материалы для сварки полимерных материалов (пленки, листы, трубы, присадочные прутки, стыковочные элементы, соединительные детали с закладными нагревателями, газ-теплоноситель и др.) |
|  | Выполнять подготовку свариваемых, сварочных материалов и соединительных деталей к сварке |
|  | Определять работоспособность, исправность и осуществлять подготовку к сварке сварочного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов: проверка состояния нагревательных элементов и индукторов, движущихся частей, блока управления, смазка подвижных частей и т.д. |
|  | Применять сборочные приспособления и технологическую оснастку для сборки конструкции под сварку |
|  | Производить механическую обработку поверхностей свариваемых деталей с последующим контролем качества подготовки в соответствии с требованиями конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
|  | Владеть техникой полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов |
|  | Регистрировать параметры сварки с помощью блоков протоколирования процесса сварки (при их наличии) с последующей распечаткой протоколов сварки |
|  | Контролировать процесс полностью механизированной и автоматической сварки давлением и работу сварочного оборудования для своевременной корректировки режимов в случае отклонений параметров процесса сварки, отклонений в работе оборудования или при неудовлетворительном качестве сварного соединения |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля собранных и сваренных конструкций (изделий, узлов, деталей) на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Основные марки материалов, свариваемых полностью механизированной и автоматической сваркой полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.), соединительные детали |
|  | Физико-механические свойства применяемых сварочных материалов |
|  | Требования к сборке конструкции под сварку, способы и основные приемы механической обработки под сварку полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) |
|  | Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки, используемых для сборки конструкции под автоматическую сварку полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) |
|  | Технология полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) |
|  | Требования к качеству сварных соединений. Виды и методы контроля |
|  | Виды дефектов, причины их образования, методы предупреждения |
|  | Условия применения автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) с учетом степени автоматизации процесса |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Основные свойства применяемых газов-теплоносителей, способ нагрева и техника безопасности при применении газов-теплоносителей |
|  | Требования, предъявляемые к изделиям из полимерных материалов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: способы сварки полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.), выполняемые сварщиком на оборудовании с высокой и средней степенью автоматизации: - сварка нагретым инструментом (прямым и косвенным нагревом) (СВА) (НИ); - сварка с закладным нагревателем (ЗНА) |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Оператор автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс) |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Оператор автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс), 3-й уровень квалификации |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документации |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место и средства индивидуальной защиты |
|  | Готовит сварочные и свариваемые материалы к сварке |
|  | Проверяет работоспособность и исправность сварочного оборудования |
|  | Собирает конструкцию под сварку с применением сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента подготовленные под сварку конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Выполняет полностью механизированную или автоматическую сварку высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Извлекает сварную конструкцию из сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента сварную конструкцию на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Исправляет дефекты, обнаруженные в результате контроля |
|  | Контролирует исправление дефектов |
| Необходимые умения | Определять работоспособность, исправность сварочного оборудования и осуществлять его подготовку для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева (уметь заменить сварочные материалы: сварочную проволоку, баллоны с защитным газом, расходные части установки, проверить вакуумную систему, вакуумные насосы и агрегаты, питающие устройства высокого напряжения и т.д.) |
|  | Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  | Владеть техникой полностью механизированной и автоматической сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева металлических материалов |
|  | Контролировать процесс полностью механизированной и автоматической сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева и работу сварочного оборудования для своевременной корректировки режимов в случае отклонений параметров процесса сварки, отклонений в работе оборудования или при неудовлетворительном качестве сварного соединения |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля собранных и сваренных конструкций (изделий, узлов, деталей) на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Исправлять выявленные дефекты сварных соединений |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых полностью механизированной и автоматической сваркой плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева и обозначение их на чертежах |
|  | Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Порядок эксплуатации оборудования для сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Основные группы и марки свариваемых материалов, их свариваемость |
|  | Сварочные (наплавочные) материалы для полностью механизированной и автоматической сварки высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Требования к сборке конструкции под сварку |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Технология полностью механизированной и автоматической сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Требования к качеству сварных соединений. Виды и методы контроля |
|  | Виды дефектов, причины их образования, методы предупреждения и способы устранения |
|  | Основные положения по эксплуатации высоковакуумной техники, устройство и правила обслуживания вакуумных систем, назначение и режимы откачки |
|  | Основы механики, оптики, автоматики в пределах выполняемой работы по обслуживанию оборудования |
|  | Виды дефектов, причины их образования, методы предупреждения и способы устранения |
|  | Правила эксплуатации газовых баллонов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварка электронно-лучевая; сварка электронно-лучевая в вакууме; сварка электронно-лучевая в атмосфере; сварка электронно-лучевая в защитном газе; сварка лазерная; сварка твердотельным лазером; сварка газовым лазером; сварка диодным лазером; сварка световым лучом; сварка инфракрасным лучом |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Оператор автоматической сварки высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Оператор автоматической сварки высококонцентрированным источником нагрева, 3-й уровень квалификации |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Роботизированная сварка | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучает производственное задание, конструкторскую и производственно-технологическую документации |
| --- | --- |
|  | Готовит рабочее место и средства индивидуальной защиты |
|  | Готовит сварочные и свариваемые материалы к сварке |
|  | Проверяет работоспособность и исправность сварочного оборудования |
|  | Собирает конструкцию под сварку с применением сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента подготовленные под сварку конструкции на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Выбирает программу сварочных операций в соответствии с производственным заданием, конструкторской и производственно-технологической документацией |
|  | Выполняет роботизированную сварку |
|  | Извлекает сварную конструкцию из сборочных приспособлений и технологической оснастки |
|  | Контролирует с применением измерительного инструмента сварную конструкцию на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые умения | Определять работоспособность, исправность роботизированного сварочного оборудования и осуществлять его подготовку |
|  | Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  | Проверять систему безопасности сварочного оборудования (при её наличии) перед началом сварки |
|  | Применять программное обеспечение (выбирать программы сварки) для роботизированного сварочного оборудования под конкретные условия сварки |
|  | Запускать и проверять траекторию манипулятора (робота) по заданной траектории без выполнения сварки |
|  | Владеть техникой роботизированной сварки по соответствующему процессу сварки |
|  | Контролировать процесс роботизированной сварки и работу сварочного оборудования для своевременной корректировки режимов в случае отклонений параметров процесса сварки, отклонений в работе оборудования или при неудовлетворительном качестве сварного соединения |
|  | Выполнять мероприятия направленные на устранение аварийной ситуации при использовании оборудования для роботизированной сварки |
|  | Прогнозировать возникновение нештатных ситуаций в зависимости от положения робота |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля собранных и сваренных конструкций (изделий, узлов, деталей) на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых роботизированной сваркой и обозначение их на чертежах |
|  | Устройство сварочного робота и вспомогательного оборудования для роботизированной сварки, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Сварочные материалы для роботизированной сварки |
|  | Основные группы и марки свариваемых материалов |
|  | Требования к сборке конструкции под сварку, расположение и размеры прихваток при сборке конструкции |
|  | Виды и назначение сборочно-сварочной оснастки, технологических приспособлений и манипуляторов, используемых для сборки деталей (узлов) под роботизированную сварку |
|  | Требования к качеству сварных соединений. Виды и методы контроля |
|  | Виды дефектов, причины их образования, методы предупреждения и способы устранения |
|  | Назначение и условия применения роботизированной сварки |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Технология роботизированной сварки |
|  | Базовый курс по программированию робота: основные системы робота, программное обеспечение, система питания; основные настройки и подготовки робота: понятие калибровки и юстировки робота; активация инструмента; понятие системы координат; программирование движения и основные принципы написания; программное обеспечение робота; работа с различными инструментами; использованию программ для поиска положения свариваемой детали - написания простых программ для сварки (при существующей функции оборудования) |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварочные процессы, выполняемые полностью механизированной и автоматической сваркой в зависимости от сварочного инструмента |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Оператор роботизированной сварки |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Оператор роботизированной сварки, 3-й уровень квалификации |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка с настройкой и регулировкой оборудования | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением Сварщик-оператор автоматической сварки давлением Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс) Сварщик-оператор автоматической сварки высококонцентрированным источником нагрева |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1-го года работ по 3-му уровню квалификации или по профессиям рабочих согласно ЕТКС, указанным в обобщенной трудовой функции B настоящего профессионального стандарта |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше. Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов и т. д.), подтверждающих квалификацию: - документ о профессиональном образовании или обучении; - документы о допуске к выполнению сварочных работ (сертификаты, удостоверения, свидетельства и др.) в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования в области сварочного производства |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ЕТКС | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§22 | Оператор лазерных установок (5-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§23 | Оператор лазерных установок (6-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§28 | Сварщик на диффузионно-сварочных установках (6-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§33 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (5-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§37 | Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках (6-й разряд) |
|  | Выпуск 2, раздел «Сварочные работы»§44 | Электровибронаплавщик (4-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§54 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 18334 | Сварщик на диффузионно-сварочных установках |
|  | 18336 | Сварщик на лазерных установках |
|  | 18338 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки |
|  | 18340 | Сварщик на установках ТВЧ |
|  | 18342 | Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках |
|  | 18346 | Сварщик пластмасс |
|  | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
|  | 19908 | Электросварщик труб на стане |
|  | 38343 | Сварщик-оператор |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКНПО | 0110033 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
|  | 0110033 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
|  | 130913 | Электросварщик труб на стане |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов с настройкой и регулировкой оборудования | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением |
|  | Выбирает и регулирует режимы полностью механизированной и автоматической сварки плавлением |
|  | Выполняет полностью механизированную и автоматическую сварку плавлением с регулировкой параметров сварочного оборудования в процессе сварки |
|  | Проводит инструктаж персонала, работающего на налаживаемых установках |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/01.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду сварных швов |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Настраивать устройства промышленной визуализации (тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и др.) и устройства слежения за процессом сварки |
|  | Выполнять наладку оборудования и приспособлений для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением, устранять неисправности в их работе |
|  | Контролировать работу оборудования для механизированной и автоматической сварки плавлением с использованием контрольно- измерительных приборов и автоматики |
|  | Рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных и электронных цепей |
|  | Участвовать в исследовательских и уникальных работах |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкция оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением (электрические, кинематические и др. схемы), причины возникновения неисправностей и способы их устранения |
|  | Тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и другие устройства промышленной визуализации сварочных процессов и слежения за сварочными процессами |
|  | Особенности настройки и регулировки оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Виды коррозии и факторы, приводящие к её появлению |
|  | Функциональные и принципиальные электрические схемы, чертежи механизмов и узлов используемого оборудования |
|  | Основы металлографии сварных швов |
|  | Основные виды термической обработки сварных соединений |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварка электрошлаковая; сварка дуговая под флюсом сплошной проволокой; сварка дуговая под флюсом ленточным электродом; сварка дуговая под флюсом с добавлением металлического порошка; сварка дуговая под флюсом порошковой проволокой; сварка дуговая под флюсом порошковым ленточным электродом; сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе, MIG-сварка); сварка дуговая сплошной проволокой в активном газе (MАG-сварка); сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе с присадочным сплошным материалом (проволокой или стержнем) (TIG-Сварка); сварка дуговая вольфрамовым электродом в инертном газе без присадочного материала (TIG-сварка); сварка дуговая неплавящимся вольфрамовым электродом в активном газе (TAG-сварка), сварка плазменная плавящимся электродом в инертном газе (Plasma MIG сварка); сварка дуговая плазменная с присадочным порошковым материалом; сварка плазменная дугой прямого действия; сварка плазменная дугой косвенного действия; сварка плазменная с переключаемой дугой |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов, 4-й уровень квалификации |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка давлением металлических материалов с настройкой и регулировкой оборудования | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/02.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки давлением |
|  | Выбирает и регулирует режимы полностью механизированной и автоматической сварки давлением |
|  | Выполняет полностью механизированную и автоматическую сварку давлением с регулировкой параметров сварочного оборудования в процессе сварки |
|  | Проводит инструктаж персонала, работающего на налаживаемых установках |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/02.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду сварных швов |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки давлением, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Настраивать устройства промышленной визуализации (тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и др.) и устройства слежения за процессом сварки |
|  | Выполнять наладку оборудования и приспособлений для полностью механизированной и автоматической сварки давлением, устранять неисправности в их работе |
|  | Контролировать работу оборудования для механизированной и автоматической сварки давлением с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | Рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных и электронных цепей |
|  | Участвовать в исследовательских и уникальных работах |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/02.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкция оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки давлением (электрические, кинематические и др. схемы), причины возникновения неисправностей и способы их устранения |
|  | Тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и другие устройства промышленной визуализации сварочных процессов и слежения за сварочными процессами |
|  | Особенности настройки и регулировки оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Виды коррозии и факторы, приводящие к её появлению |
|  | Функциональные и принципиальные электрические схемы, чертежи механизмов и узлов используемого оборудования |
|  | Основы металлографии сварных швов |
|  | Основные виды термической обработки сварных соединений |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварка ультразвуковая; сварка трением; сварка трением с непрерывным приводом; сварка трением инерционная; приварка трением шпилек; сварка трением с перемешиванием; мощных источников механической энергии; сварка индукционная стыковая; сварка индукционная шовная |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Сварщик-оператор автоматической сварки давлением металлических материалов |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Сварщик-оператор автоматической сварки давлением металлических материалов, 4-й уровень квалификации |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) с настройкой и регулировкой оборудования | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/03.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) |
|  | Выбирает и регулирует режимы полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов с учетом степени автоматизации |
|  | Выполняет полностью механизированную и автоматическую сварку полимерных материалов с настройкой и регулировкой сварочных параметров в процессе сварки |
|  | Проводит инструктаж персонала, работающего на налаживаемых установках |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/03.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду швов сварных швов |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Настраивать устройства промышленной визуализации (тепловых, механических, электромеханических, магнитных, лазерных, оптических и др.) процесса сварки и слежения за процессом сварки |
|  | Выполнять наладку оборудования и приспособлений для полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов, обнаруживать и устранять неисправности в их работе |
|  | Контролировать работу оборудования для механизированной и автоматической сварки полимерных материалов с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | Участвовать в исследовательских и уникальных работах |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/03.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкции оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки полимерных материалов (электрические, кинематические и др. схемы), причины неисправностей и способы их устранения |
|  | Тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и другие устройства промышленной визуализации сварочных процессов и слежения за сварочными процессами |
|  | Особенности настройки и регулировки оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: способы сварки полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.), выполняемые сварщиком на оборудовании с высокой и средней степенью автоматизации: - сварка нагретым инструментом (прямым и косвенным нагревом) (СВА) (НИ); - сварка с закладным нагревателем (ЗНА) |
|  | Характеристики выполняемых работ: сварка полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.), стыковых, нахлесточных, угловых, тавровых и муфтовых сварных соединений, выполняемых с высокой и средней степенью автоматизации |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс) |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (пластмасс), 4-й уровень квалификации |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Полностью механизированная и автоматическая сварка плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева с настройкой и регулировкой оборудования | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/04.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет настройку оборудования для полностью механизированной сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Выбирает и регулирует режимы полностью механизированной и автоматической сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Выполняет полностью механизированную и автоматическую сварку плавлением высококонцентрированным источником нагрева на сварочных установках с регулировкой параметров сварочного оборудования в процессе сварки |
|  | Проводит инструктаж персонала, работающего на налаживаемых установках |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/04.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Определять нарушения режимов по внешнему виду сварных швов |
|  | Выполнять настройку и регулировку оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением высококонцентрированным источником нагрева, в том числе в процессе выполнения сварки |
|  | Настраивать устройства промышленной визуализации (тепловых, механических, электромеханических, магнитных, лазерных, оптических и др.) и слежения за процессом сварки |
|  | Выполнять наладку оборудования и приспособлений для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева, обнаруживать и устранять неисправности в их работе |
|  | Контролировать работу оборудования для механизированной и автоматической сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | Рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных и электронных цепей |
|  | Участвовать в исследовательских и уникальных работах |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/04.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Конструкция оборудования для полностью механизированной и автоматической сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева (электронные, электрические, кинематические, пневмогидравлические и контрольно-измерительные схемы и др. схемы), причины возникновения неисправностей и способы их устранения |
|  | Тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и другие устройства промышленной визуализации сварочных процессов и слежения за сварочными процессами |
|  | Системы электропитания, газообеспечения, вакуумирования, охлаждения и прокачивания рабочей смеси оборудования |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Виды коррозии и факторы, приводящие к её появлению |
|  | Функциональные и принципиальные электрические схемы, чертежи механизмов и узлов используемого оборудования |
|  | Основы металлографии сварных швов |
|  | Основные виды термической обработки сварных соединений |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварка электронно-лучевая; сварка электронно-лучевая в вакууме; сварка электронно-лучевая в атмосфере; сварка электронно-лучевая в защитном газе; сварка лазерная; сварка твердотельным лазером; сварка газовым лазером; сварка диодным лазером; сварка световым лучом; сварка инфракрасным лучом |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации выдаваемого по данной трудовой функции: Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов высококонцентрированным источником нагрева, 4-й уровень квалификации |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Роботизированная сварка с программированием и настройкой оборудования | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сварщик-оператор роботизированной сварки Сварщик-оператор роботизированного комплекса |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование, образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 1-го года работ по 4-му уровню квалификации или по профессиям рабочих согласно ЕТКС, указанным в обобщенной трудовой функции B настоящего профессионального стандарта |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверка знаний требований охраны труда в установленном порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы на электроустановках в качестве электротехнического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше. Наличие документов (дипломов, свидетельств, удостоверений, сертификатов и т. д.), подтверждающих квалификацию: - документ о профессиональном образовании или обучении; - документ о допуске к выполнению сварочных работ (сертификат, удостоверение, свидетельство и т.д.) в сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования в области сварочного производства |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7512 | Сварщики и газорезчики |
|  | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 3115 | Техники-механики |
|  | 3117 | Техники в добывающих и металлургических отраслях |
| ЕТКС | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§22 | Оператор лазерных установок (5-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§23 | Оператор лазерных установок (6-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§33 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки (5-й разряд) |
|  | Выпуск 2. Раздел «Сварочные работы»§54 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (6-й разряд) |
| ОКСО | 150203 | Сварочное производство |
| ОКНПО | 0110003 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
|  | 0110033 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
|  | 130913 | Электросварщик труб на стане |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Роботизированная сварка с программированием и настройкой единичного робота-манипулятора | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду А/05.3 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Разрабатывает и настраивает технологические программы по сварке для единичного манипулятора |
|  | Проверяет работоспособность и исправность оборудования для роботизированной сварки |
|  | Устраняет неисправности в работе единичного манипулятора |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду А/05.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Составлять блок-схемы для формирования программы |
|  | Конфигурировать цифровые и аналоговые входы/выходы робота, работать с системными переменными |
|  | Учитывать нагрузку на робота от дополнительного оборудования, для повышения точности робота |
|  | Осуществлять взаимодействие робота с дополнительным оборудованием (сварочные источники питания, манипуляторы, поворотные столы, транспортеры, системы измерения и слежения, станции очистки горелки и т.п.) |
|  | Вносить изменения в технологические программы, включающие изменение: траектории движения робота; типа движения робота (по прямой, по окружности, от точки к точке и т.д.); последовательности выполнения операций; мест и количества точек измерений; частоты, амплитуды колебаний и задержки на кромках; последовательности смены инструмента |
|  | Выполнять настройку параметров сварки сварочного оборудования |
|  | Выполнять юстировку робота и калибровку инструмента |
|  | Настраивать конфигурацию цифровых и аналоговых входов/выходов робота |
|  | Определять неисправности в работе оборудования для роботизированной сварки по внешнему виду сварного шва |
|  | Устранять неисправности в работе оборудования для роботизированной сварки |
|  | Оптимизировать программу для более эффективной работы робота по сварке элементов конструкции |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/05.3 настоящего профессионального стандарта |
|  | Углубленный курс по программированию робота, включающий: структуру программирования; концепцию и реализацию программ; переменные и их описание; использование массивов, структур и списков; написание подпрограмм и функций; работа с данными; программирование движения и работа с препроцессором; управление выполнением программы; функции режима внешнего автоматического управления; работа с входами и выходами |
|  | Курс сервис-механики по обслуживанию робота: конструкция механики робота; устройство приводов осей робота; конструкция эксцентриков и подшипников; регулировка люфта осей (от 1 до 6 осей); юстировка механики робота; порядок смазки подвижных частей; техническое обслуживание пневматического оборудования; юстировка механики робота; техническое обслуживание механики робота; техническое обслуживание механизмов сварочного оборудования |
|  | Влияние сварочных параметров на характеристику сварочной дуги и сварной шов |
|  | Электрические схемы и конструкции различных типов сварочного оборудования применяемого в составе роботизированного комплекса для сварки |
|  | Механические и технологические свойства свариваемых металлов |
|  | Механические свойства наплавленного металла |
|  | Методы контроля и испытаний ответственных сварных конструкций |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварочные процессы, выполняемые полностью механизированной и автоматической сваркой в зависимости от сварочного инструмента |
|  | Характеристики выполняемых работ: сварка деталей на единичном манипуляторе; выполнение уникальных, исследовательских и научных работ с применением сварки по заданным параметрам |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Сварщик-оператор роботизированной сварки |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Сварщик-оператор роботизированной сварки, 5-й уровень квалификации |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Роботизированная сварка с программированием и настройкой роботизированного комплекса | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполняет трудовые действия, предусмотренные трудовой функцией по коду C/01.5 настоящего профессионального стандарта |
| --- | --- |
|  | Выполняет программирование роботизированного комплекса и настройку параметров сварки роботизированного комплекса |
|  | Управляет устройствами промышленной визуализации процесса сварки и автоматического слежения за сваркой (тепловыми, механическими, электромеханическими, магнитными, лазерными, оптическими и другими устройствами) |
|  | Выполняет сварку на роботизированном комплексе |
| Необходимые умения | Владеть необходимыми умениями, предусмотренными трудовой функцией по коду С/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Настраивать совместную работу робота с другими устройствами, в т.ч. с другими роботами |
|  | Применять программное обеспечение для дистанционного создания и корректирования программ (off-line программирование), компоновки и настройки роботизированных ячеек |
|  | Настраивать устройства промышленной визуализации процесса сварки и автоматического слежения за сваркой (тепловыми, механическими, электромеханическими, магнитными, лазерными, оптическими и другими устройствами) |
|  | Интегрировать в программу взаимодействие робота с устройствами промышленной визуализации (тепловыми, механическими, электромеханическими, магнитными, лазерными, оптическими и другими устройствами) процесса сварки с возможностью выбора автоматического слежения за сваркой |
| Необходимые знания | Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду D C/01.5 настоящего профессионального стандарта |
|  | Курс по сервис-электрике по обслуживанию робота: правила техники безопасности; обзор системы; управляющая часть; силовая часть; схема безопасности; подключение сварочного оборудования к роботу; запуск, наладка и обслуживание электрики; установка ПО; монтажная схема; диагностика |
|  | Тепловые, механические, электромеханические, магнитные, лазерные, оптические и другие устройства промышленной визуализации сварочных процессов и слежения за сварочными процессами и их интеграция в роботизированный комплекс |
| Другие характеристики | Область распространения в соответствии с данной трудовой функцией: сварочные процессы, выполняемые полностью механизированной и автоматической сваркой в зависимости от сварочного инструмента |
|  | Характеристики выполняемых работ: роботизированная сварка на роботизированных комплексах серии конструкций; выполнение уникальных, исследовательских и научных работ с применением сварки по заданным параметрам |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Сварщик-оператор роботизированного комплекса |
|  | Наименование свидетельства о профессиональной квалификации, выдаваемого по данной трудовой функции: Сварщик-оператор роботизированного комплекса, 5-й уровень квалификации |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент РСПП (ООР) Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Национальная экспертно-диагностическая компания», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО НП «НАКС») |
| 3 | ОАО «Газпром», город Москва |
| 4 | ОАО «АК «Транснефть», город Москва |
| 5 | НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), город Москва |
| 6 | НП «Национальное промышленное сварочное общество», город Краснодар |
| 7 | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), город Москва |
| 8 | ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», город Волгоград |
| 9 | ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ), город Ростов-на-Дону |
| 10 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), город Санкт-Петербург |
| 11 | ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет» (УГАТУ), город Уфа |
| 12 | ГУП МО «Мособлгаз», Московская область, город Люберцы |
| 13 | ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), город Санкт-Петербург |
| 14 | ООО «НПП Сварка-74», город Челябинск |
| 15 | ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», город Москва |
| 16 | ОАО «МОСГАЗ», город Москва |
| 17 | ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК), город Санкт-Петербург |
| 18 | ООО «ШТОРМ», город Екатеринбург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213); Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Единый тарифно-квалификационный справочник

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор начального профессионального образования