УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от ___ ____________2015 г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации,

ремонту и техническому обслуживанию подъемных машин и механизмов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и проверка подъемного сооружения к пуску в работу»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление подъемным сооружением»

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемного сооружения»

3.4. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования подъемных сооружений в соответствии с ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Группа занятий: 7411 Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий 7412 Электромеханики и монтеры электрического оборудования 7233 Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования 8343 Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования (код ОКЗ) (наименование) код ОКЗ) (наименование) Отнесение к видам экономической деятельности: 29.22.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования (код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка и проверка подъемного сооружения к пуску в работу | 4 | Осмотр, проверка и подготовка подъемного сооружения к пуску в работу, устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра и контроля | А/01.4 | 4 |
| В | Управление подъемным сооружением | 4 | Управление мостовым краном штабелером | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление краном-трубоукладчиком | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление краном-манипулятором | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Управление мачтовым, стоечным или шахтным подъемником, подъемником с рабочей платформой | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Управление грузопассажирским строительным подъемником | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Управление подъемником и вышкой, предназначенных для перемещения людей | B/06.4 | 4 |
|  |  |  | Управление краном-экскаватором, предназначенным только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом | B/07.4 | 4 |
| С | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемного сооружения | 4 | Погрузка и разгрузка грузов с использованием грузоохватных органов и съемных грузозахватных приспособлений | С/01.4 | 4 |
| D | Техническое обслуживание и ремонт подъемного сооружения | 5 | Ремонт механического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт электрического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Периодическое техническое обслуживание механического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Периодическое техническое обслуживание электрического оборудования | D/01.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщённая трудовая функция Наименование Подготовка и проверка подъемного сооружения к пуску в работу Код А Уровень квалификации 4 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Крановщик мостовых кранов штабелеров Крановщик кранов-трубоукладчиков Крановщик кранов-манипуляторов Оператор строительных подъемников Оператор подъемников и вышек, предназначенных для перемещения людей Крановщик кранов-экскаваторов, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подъемных сооружений Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования подъемных сооружений |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее одного месяца на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 7411 7412 8343 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 237-241 344-347 100-105 | Монтажник строительных машин и механизмов (2-6 разряд) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) Машинист (3-8 разряд) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка и подготовка подъемного сооружения к пуску в работу, устранение неисправностей, выявленных в ходе осмотра и контроля | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр подъемного сооружения и рабочего места, уборка мусора и посторонних предметов, препятствующих началу производства работ |
| --- | --- |
|  | Осмотр и контроль подъемного сооружения, в том числе: проверка работоспособности приборов и устройств безопасности, освещения, сигнализации и блокировки, лебедки, тормозов, ограждений подвижных частей, концевых выключателей, ограничителей высоты подъема, ловителей |
|  | Проверка исправности заземления, а также отсутствия оголенных токоведущих частей и проводов |
|  | Проверка исправности ограждений опасной зоны, наличия предупреждающих надписей и знаков безопасности |
|  | Опробование работы подъемного сооружения и его механизмов без нагрузки |
|  | Контроль соответствия поднимаемого груза номинальной грузоподъемности и конструкции подъемного сооружения |
|  | Устранение неисправностей, препятствующих пуску подъемного сооружения в работу |
|  | Использование средств индивидуальной защиты, с учетом характера производимых работ |
|  | Документальное оформление выполненных работы по подготовке подъемного сооружения к пуску в работу |
| Необходимые умения | Подготавливать подъемное сооружение к пуску в работу |
|  | Применять в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие пуску в работу подъемного сооружения |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и контроле подъемного сооружения |
|  | Взаимодействовать с персоналом, занятым обслуживанием и/или эксплуатацией того же подъемного сооружения |
|  | Документально оформлять результаты своих действий по осмотру, контролю и подготовке к пуску в работу подъемного сооружения |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов механизмов, электрооборудования, обслуживаемого подъемного сооружения |
|  | Алгоритм функционирования подъемного сооружения, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу, техническое описание) |
|  | Методы и способы устранения выявленных неисправностей подъемного сооружения |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщённая трудовая функция Наименование Управление подъемным сооружением Код В Уровень квалифи ации 4 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный ном р профессионально о стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Крановщик мостовых кранов штабелеров Крановщик кранов-трубоукладчиков Крановщик кранов-манипуляторов Оператор строительных подъемников Оператор подъемников и вышек, предназначенных для перемещения людей Крановщик кранов-экскаваторов, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее одного месяца на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 7411 7412 8343 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 344-347 100-105 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) Машинист (3-8 разряд) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление краном-манипулятором | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление краном-манипулятором в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем и перемещение груза посредством управления краном-манипулятором согласно технологических схем, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах. |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации крана-манипулятора обслуживающим персоналом в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Контроль соблюдения требований проекта производства работ и/или технологических карт по подъему и перемещению грузов стропальщиками, сигнальщиками и т.п. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности крана-манипулятора поднимаемому грузу, а также не допущения его использования для подъема и перемещения груза, не соответствующего назначению. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала периодических осмотров и ремонтов, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять краном-манипулятором в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Устанавливать кран-манипулятор вблизи откосов и котлованов, линий электропередач, а также на дополнительные опоры в случаях предусмотренных проектом производства работ и/или технологическими картами. |
|  | Определять вместе со стропальщиком соответствие грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за краном-манипулятором согласно руководства по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации крана-манипулятора. |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей крана-манипулятора. Для крана-манипулятора с гидроприводом дополнительно неисправности систем привода, гибких шлангов, если они применяются, насосов и предохранительных клапанов на напорных линиях. |
|  | Заполнять журнал о периодических осмотрах и ремонтах и вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство кранов-манипуляторов, назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы крана, его параметры и технические характеристики. |
|  | Устройство грузозахватных приспособлений, используемых на кране-манипуляторе. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации крана-манипулятора. |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем проведенных технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание проектов производства работ, технологические карты складирования грузов, технологию погрузочно-разгрузочных работ и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением крана-манипулятора. |
|  | Требования к установке кранов-манипуляторов вблизи откосов и котлованов, а также линий электропередач. |
|  | Безопасные способы строповки и зацепки грузов, порядок перемещения и складирования грузов. |
|  | Порядок обмена сигналами со стропальщиком (рекомендуемый). |
|  | Требования, предъявляемые к оборудованию и металлоконструкциям крана-манипулятора и нормы их браковки. |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, съемным грузозахватным приспособлениям и таре, и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов, и периодичность смазки узлов и деталей крана. |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения; |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов крана-манипулятора. |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление краном-трубоукладчиком | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление краном-трубоукладчиком в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем и перемещение груза посредством управления краном-трубоукладчиком согласно технологическим схемам, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации крана-трубоукладчика обслуживающим персоналом в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Контроль соблюдения требований проекта производства работ и/или технологических карт по подъему и перемещению грузов стропальщиками, сигнальщиками и т.п. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности крана-трубоукладчика поднимаемому грузу, а также не допущения его использования для подъема и перемещения груза, не соответствующего назначению. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала периодических осмотров и ремонтов, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять краном-трубоукладчиком в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Устанавливать кран-трубоукладчик вблизи откосов и котлованов, линий электропередач. |
|  | Определять вместе со стропальщиком соответствие грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за краном-трубоукладчиком согласно руководства по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации крана-трубоукладчика. |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей крана-трубоукладчика. |
|  | Заполнять журнал периодических осмотров и ремонтов, вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Устройство крана-трубоукладчика, назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы крана, его параметры и технические характеристики. |
|  | Устройство грузозахватных приспособлений, используемых на кране-трубоукладчике. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации крана-трубоукладчика. |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем проведенных технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание проектов производства работ, технологические карты складирования грузов, технологию погрузочно-разгрузочных работ и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением крана-трубоукладчика. |
|  | Порядок производства работ краном-трубоукладчиком вблизи откосов и котлованов, линии электропередачи, действующих трубопроводов, при ремонте и обслуживании трубопроводов под давлением, действия при обнаружении утечки газа, нефти, нефтепродуктов, при работе в топкой местности, на водных переправах, косогорах и уклонах. |
|  | Факторы, влияющие на устойчивость крана-трубоукладчика, и причины потери устойчивости при движении с грузом, в составе колонны и т.д. Безопасные способы строповки и зацепки грузов, порядок перемещения и складирования грузов. |
|  | Порядок обмена сигналами со стропальщиком (рекомендуемый). |
|  | Требования, предъявляемые к оборудованию и металлоконструкциям крана-трубоукладчика и нормы их браковки. |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, съемным грузозахватным приспособлениям и таре, и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов и периодичность смазки узлов и деталей крана. |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения. |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов крана-трубоукладчика. |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление краном-экскаватором | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление краном-экскаватором в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем и перемещение груза посредством управления краном-экскаватором согласно технологических схем, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах. |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации крана-экскаватора обслуживающим персоналом в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Контроль соблюдения требований проекта производства работ и/или технологических карт по подъему и перемещению грузов стропальщиками, сигнальщиками и т.п. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности крана-экскаватора поднимаемому грузу, а также не допущения его использования для подъема и перемещения груза, не соответствующего назначению. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала периодических осмотров и ремонтов, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять краном-экскаватором в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Устанавливать кран-экскаватор вблизи откосов и котлованов, линий электропередач. |
|  | Определять вместе со стропальщиком соответствие грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за краном-экскаватором согласно руководства по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации крана-экскаватора. |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей крана-экскаватора. |
|  | Заполнять журнал периодических осмотров и ремонтов, вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство крана-экскаватора, назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы крана, его параметры и технические характеристики. |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования крана. |
|  | Монтаж и демонтаж навесного оборудования кранов-экскаваторов. |
|  | Устройство грузозахватных приспособлений, используемых на кране-экскаваторе. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации крана-экскаватора. |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем проведенных технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание проектов производства работ, технологические карты складирования грузов, технологию погрузочно-разгрузочных работ и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением крана-экскаватора. |
|  | Порядок производства работ краном-экскаватором вблизи откосов и котлованов, линии электропередачи, действующих трубопроводов, при работе в топкой местности, на водных переправах, косогорах и уклонах. |
|  | Безопасные способы строповки и зацепки грузов, порядок перемещения и складирования грузов. |
|  | Порядок обмена сигналами со стропальщиком (рекомендуемый). |
|  | Требования, предъявляемые к оборудованию и металлоконструкциям крана-экскаватора и нормы их браковки. |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, съемным грузозахватным приспособлениям и таре, и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов и периодичность смазки узлов и деталей крана. |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения. |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов крана-экскаватора. |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики |  |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление мостовым краном-штабелером | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление мостовым краном-штабелером в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем и перемещение груза посредством управления мостовым краном-штабелером согласно технологических схем, указанных в технологических картах на погрузочно-разгрузочные работы. |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации мостового крана-штабелера обслуживающим персоналом в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Контроль соблюдения требований технологических карт на погрузочно-разгрузочные работы подсобными рабочими. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности мостового крана-штабелера поднимаемому грузу, а также не допущения его использования для подъема и перемещения груза, не соответствующего назначению. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала периодических осмотров и ремонтов, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять мостовым краном-штабелером в процессе выполнения работ по подъему и перемещению грузов. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за мостовым краном-штабелером согласно руководства по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации мостового крана-штабелера. |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей мостового крана-штабелера, а также крановых путей. |
|  | Заполнять журнал периодических осмотров и ремонтов, вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство мостового крана-штабелера, назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы крана, его параметры и технические характеристики. |
|  | Принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования крана. |
|  | Требования, предъявляемые к крановым путям. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации мостового крана-штабелера. |
|  | Порядок применения марочной системы при эксплуатации мостовых кранов. |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание технологических карт складирования грузов, технологию погрузочно-разгрузочных работ и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением мостового крана-штабелера. |
|  | Безопасные способы захвата (зацепки грузов), порядок их перемещения и складирования на стеллажах. |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, оборудованию и металлоконструкциям мостового крана-штабелера и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов и периодичность смазки узлов и деталей крана. |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения. |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов мостового крана-штабелера. |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики |  |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Управление подъемником (вышкой) | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление подъемником (вышкой) в процессе выполнения работ по подъему и перемещению людей в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем и перемещение людей посредством управления подъемником (вышкой) согласно технологическим схемам, указанным в проекте производства работ и/или технологических картах. |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации подъемника (вышки) обслуживающим персоналом и рабочими в люльке в процессе выполнения работ. |
|  | Контроль соблюдения требований проекта производства работ и/или технологических карт рабочими в люльке, сигнальщиками и т.п. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности подъемника (вышки) массе поднимаемых рабочих с инструментом. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала о периодических осмотрах и ремонтах, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять подъемником (вышкой) в процессе выполнения работ. |
|  | Устанавливать подъемник (вышку) вблизи откосов и котлованов, линий электропередач, зданий, сооружений, а также на дополнительные опоры в случаях предусмотренных проектом производства работ и/или технологическими картами. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за подъемником (вышкой) согласно руководству по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации подъемника (вышки). |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей подъемника (вышки). Для подъемника (вышки) с гидроприводом дополнительно неисправности систем привода, гибких шлангов, если они применяются, насосов и предохранительных клапанов на напорных линиях. |
|  | Заполнять журнал о периодических осмотрах и ремонтах, вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство подъемников (вышек), назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы, их параметры и технические характеристики. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации подъемника (вышки). |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание проектов производства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением подъемников (вышек). |
|  | Требования к установке подъемников (вышек) вблизи откосов и котлованов, зданий сооружений, а также линий электропередач. |
|  | Порядок обмена сигналами с рабочими люльки (рекомендуемый). |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, оборудованию и металлоконструкциям крана-манипулятора и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов и периодичность смазки узлов и деталей подъемников (вышек). |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения; |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов подъемников (вышек). |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики |  |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Управление грузовым строительным подъемником (мачтовым, стоечным или шахтным подъемником, подъемником с рабочей платформой) | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление грузовым строительным подъемником в процессе выполнения работ по подъему грузов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем груза посредством управления грузовым строительным подъемником согласно технологических схем, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах. |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации грузового строительного подъемника обслуживающим персоналом в процессе выполнения работ по подъему грузов. |
|  | Контроль соблюдения требований проекта производства работ и/или технологических карт по подъему грузов подсобными рабочими. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности грузового строительного подъемника поднимаемому грузу, а также не допущения его использования для подъема груза, не соответствующего назначению. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала о периодических осмотрах и ремонтах, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять грузовым строительным подъемником в процессе выполнения работ по подъему грузов. |
|  | Определять целостность груза, его упаковки, креплений и т.п. его соответствие номенклатуре поднимаемых грузов. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за грузовым строительным подъемником согласно руководства по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации грузового строительного подъемника. |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей грузового строительного подъемника. |
|  | Заполнять журнал периодических осмотров и ремонтов, вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство грузового строительного подъемника, назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы подъемника, его параметры и технические характеристики. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации грузового строительного подъемника. |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание проектов производства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением грузового строительного подъемника. |
|  | Порядок обмена сигналами с подсобными рабочими (при необходимости). |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, оборудованию и металлоконструкциям грузового строительного подъемника и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов и периодичность смазки узлов и деталей грузового строительного подъемника. |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения; |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов грузового строительного подъемника. |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики |  |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Управление грузопассажирским строительным подъемником | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление грузопассажирским строительным подъемником в процессе выполнения работ по подъему людей и грузов в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. |
| --- | --- |
|  | Подъем груза и людей посредством управления грузопассажирским строительным подъемником согласно технологических схем, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах. |
|  | Контроль соблюдения требований руководства по эксплуатации грузопассажирского строительного подъемника обслуживающим персоналом в процессе выполнения работ по подъему грузов и людей. |
|  | Контроль соблюдения требований проекта производства работ и/или технологических карт по подъему грузов и людей подсобными рабочими. |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности грузопассажирского строительного подъемника поднимаемому грузу и массе людей, а также не допущения его использования для подъема груза, не соответствующего назначению и людей в количестве большем, чем это указано в паспорте. |
|  | Контроль правильности заполнения журнала периодических осмотров и ремонтов, вахтенного журнала. |
| Необходимые умения | Управлять грузопассажирским строительным подъемником в процессе выполнения работ по подъему грузов и людей. |
|  | Определять целостность груза, его упаковки, креплений и т.п., и соответствие номенклатуре поднимаемых грузов. |
|  | Производить техническое обслуживание и уход за грузопассажирским строительным подъемником согласно руководства по эксплуатации. |
|  | Выполнять работы по осмотру и обнаружению неисправностей в процессе эксплуатации грузопассажирского строительного подъемника. |
|  | Определять неисправность всех механизмов, приборов и устройств безопасности, металлоконструкций и других частей грузопассажирского строительного подъемника. |
|  | Заполнять журнал периодических осмотров и ремонтов, вахтенный журнал. |
|  | Пользоваться переносными источниками света при проведении осмотров и ЗИПом. |
|  | Действовать в аварийных ситуациях. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство грузопассажирского строительного подъемника, назначение, принципы действия и устройство узлов и механизмов, приборов и устройств безопасности, кинематическую и электрическую схемы подъемника, его параметры и технические характеристики. |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации грузопассажирского строительного подъемника. |
|  | Порядок выдачи нарядов-допусков. |
|  | Сроки и объем технических освидетельствований, технических обслуживаний и ремонтов. |
|  | Общее содержание проектов производства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасному ведению работ с применением грузопассажирским строительного подъемника. |
|  | Порядок обмена сигналами с подсобными рабочими (при необходимости). |
|  | Требования, предъявляемые к канатам, оборудованию и металлоконструкциям грузопассажирского строительного подъемника и нормы их браковки. |
|  | Ассортимент и назначение смазочных материалов и периодичность смазки узлов и деталей грузопассажирского строительного подъемника. |
|  | Устройство средств пожаротушения и порядок их применения. |
|  | Содержание и порядок ведения вахтенного журнала, журнала периодических осмотров и ремонтов грузопассажирского строительного подъемника. |
|  | Производственную инструкцию. |
|  | Инструкцию по охране труда. |
|  | Приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемного сооружения | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Крановщик мостовых кранов штабелеров Крановщик кранов-трубоукладчиков Крановщик кранов-манипуляторов Оператор строительных подъемников Оператор подъемников и вышек, предназначенных для перемещения людей Крановщик кранов-экскаваторов, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом Стропальщик Такелажник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 7233 7411 7412 8343 | Такелажники и кабельщики-спайщики Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 304-306 344-347 100-105 | Стропальщик (4-6 разряд) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) Машинист (3-8 разряд) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Строповка, погрузка и разгрузка грузов с использованием грузоохватных органов и съемных грузозахватных приспособлений | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получать задание на определенный вид работы от специалиста, ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями |
| --- | --- |
|  | Ознакомиться с проектом производства работ и/или технологическими картами выполнения работ подъемным сооружением под роспись |
|  | Соблюдать меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ подъемным сооружением вблизи воздушной линии электропередачи |
|  | Проверять исправность съемных грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности |
|  | Проверять исправность тары и наличие на ней маркировки о ее назначении, номере, собственной массе и предельной массе груза |
|  | Проверять наличие и исправность вспомогательных инвентарных приспособлений (оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок, подкладок и прокладок), необходимых для выполнения работ, в соответствии с требованиями проекта производства работ и/или технологической картой |
|  | Подбирать съемные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза. |
|  | Проверять освещенность площадки погрузочно-разгрузочных работ. При недостаточной освещенности крановщик (стропальщик), не приступая к работе, сообщает об этом специалисту, ответственному за безопасное производство работ подъемными сооружениями |
| Необходимые умения | Определять по указателю грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета и положения выносных опор |
|  | Выполнять строповку, обвязку и зацепку различных грузов для их подъема и перемещения |
|  | Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку) |
|  | Выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза |
|  | Определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары и правильно их применять |
|  | Знать и уметь правильно подавать сигналы крановщику |
|  | Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Отключать подъемные сооружения от электрической сети в аварийных случаях. |
| Необходимые знания | Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком |
|  | Производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ подъемными сооружениями |
|  | Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений и тары |
|  | Схемы строповки или кантовки грузов |
|  | Способы визуального определения массы груза |
|  | Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов и тары, грузозахватных приспособлений |
|  | Нормы заполнения тары |
|  | Грузоподъемность стропов |
|  | Предельную длину и диаметр стропов |
|  | Проект производства работ и/или технологические карты |
|  | Порядок и габариты складирования грузов |
|  | Назначение и порядок применения стропов, цепей, канатов и других съемных грузозахватных приспособлений |
|  | Меры безопасности и условия производства работ кранами на участке или в цехе |
|  | Технические характеристики обслуживаемых стропальщиком грузоподъемных машин |
|  | Основные требования безопасности при работе подъемных сооружений вблизи линии электропередачи |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Расположение рубильника, подающего напряжение на кран с электроприводом |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Порядок ведения отчетной документации |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщённая трудовая функция Наименование Техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений Код D Уровень квалификации 6 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 7411 7412 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 344-347 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт механического оборудования подъемных сооружений | Код | D /01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнять слесарные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Осуществлять монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов, оборудования подъемных сооружений |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов, механизмов, агрегатов, оборудования с заменой отдельных деталей |
|  | Осуществлять монтаж-демонтаж, установку контрольно-измерительных приборов, проверку их работы |
|  | Обнаруживать и устранять неисправности в ходе технического обслуживания и ремонта подъемных сооружений. |
| Необходимые умения | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ |
|  | Выполнять слесарные работы при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно технологических карт ремонта. |
|  | Использовать в работе эксплуатационную, технологическую и ремонтную документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения ремонтных работ |
|  | Выявлять и устранять неисправности, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, и механизмов, оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |
|  | Алгоритм функционирования подъемных сооружений, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание, руководство по капитально-восстановительному ремонту, технические условия на ремонт подъемного сооружения |
|  | Методы и способы устранения неисправностей оборудования подъемных сооружений |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Способы и правила слесарной обработки деталей |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Способы разметки деталей по шаблону |
|  | Технологическую последовательность выполнения работ по разборке, ремонту, сборке, установке, монтажу, наладке и техническому обслуживанию механизмов, агрегатов, двигателей, оборудования и машин |
|  | Технические условия относительно испытания, регулирования и приемки в эксплуатацию узлов, механизмов и оборудования |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |
|  | Устройство и порядок пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами |
|  | Схемы строповки, подъема, перемещения грузов |
|  | Способы и методы выполнения монтажных работ |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт электрического оборудования подъемных сооружений | Код | D /01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнять электромонтажные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки, регулировки и технического обслуживания подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Осуществлять монтаж-демонтаж, установку контрольно-измерительных приборов, проверку их работы. |
|  | Выполнять монтаж, демонтаж, ремонт узлов, агрегатов, электрического оборудования |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов, механизмов, агрегатов, электрических схем и оборудования с заменой отдельных деталей |
| Необходимые умения | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ |
|  | Выполнять работы по ремонту электрооборудования при помощи методов, способов и приемов безопасного выполнения работ. |
|  | Использовать в работе эксплуатационную, технологическую и ремонтную документацию, средства индивидуальной защиты |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов, электрооборудования, обслуживаемых подъемных сооружений |
|  | Алгоритм функционирования подъемных сооружений, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание, руководство по капитально-восстановительному ремонту, технические условия на ремонт подъемного сооружения |
|  | Методы и способы устранения неисправностей электрооборудования подъемных сооружений |
|  | Способы разметки деталей и электрических схем по шаблону |
|  | Свойства, сортамент и марки электрических проводов, кабелей, изоляционных материалов |
|  | Порядок составления простых электрических схем |
|  | Порядок комплектации электрического оборудования |
|  | Основы электротехники и технологии металлов |
|  | Технологическую последовательность выполнения работ по разборке, ремонту, сборке, установке, монтажу, наладке и техническому обслуживанию механизмов, агрегатов, двигателей, электрического оборудования и машин |
|  | Технические условия испытания, регулирования и приемки в эксплуатацию узлов, механизмов и электрического оборудования |
|  | Назначение, устройство, правила эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами |
|  | Схемы строповки, подъема, перемещения грузов |
|  | Способы выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Периодическое техническое обслуживание механического оборудования подъемных сооружений | Код | D /01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществлять техническое обслуживание механического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации |
|  | Выявлять неисправности в ходе технического обслуживания механического оборудования подъемных сооружений. |
|  | Осуществлять работы по очистке, покраске, смазке, замены смазоных материалов и быстроизнашиваемых деталей механического оборудования |
|  | Выполнять работы по регулировке и наладке механического оборудования |
|  | Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию механического оборудования |
| Необходимые умения | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию |
|  | Выполнять работы по техническому обслуживанию механического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководства по эксплуатации |
|  | Использовать в работе эксплуатационную документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию механического оборудования |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного сооружения |
|  | Технические условия на испытания, регулировку и приемку в эксплуатацию узлов, механизмов и механического оборудования |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Производственной инструкции |
|  | Инструкции по охране труду |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Периодическое техническое обслуживание электрического оборудования подъемных сооружений | Код | D /01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществлять техническое обслуживание электрического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации |
|  | Выявлять неисправности в ходе технического обслуживания электрического оборудования подъемных сооружений. |
|  | Осуществлять работы по очистке, покраске, смазке, замены быстроизнашиваемых деталей электрического оборудования |
|  | Выполнять работы по регулировке и наладке электрического оборудования |
|  | Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию электрического оборудования |
| Необходимые умения | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию |
|  | Выполнять работы по техническому обслуживанию электрического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководства по эксплуатации |
|  | Использовать в работе эксплуатационную документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию электрического оборудования |
|  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Методы и способы выявления неисправностей электрооборудования подъемного сооружения |
|  | Технические условия на испытания, регулировку и приемку в эксплуатацию узлов, механизмов и механического оборудования |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание подъемного сооружения |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Производственной инструкции |
|  | Инструкции по охране труду |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  | Российский союз промышленников и предпринимателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |
|  | Исполнительный вице - президент РССП Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 4 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |
| 5 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
| 6 | Государственное бюджетное научное учреждение «Московский институт развития образования», город Москва |
| 7 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| 8 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 9 | Открытое акционерное общество «Мослифт» (ОАО «Мослифт»), город Москва |
| 10 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |
| 11 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, город Москва |
| 12 | Южно-Российский Государственный Политехнический Университет (НПИ) имени М.И. Платова, город Новочеркасск, Ростовская область |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний СУ-155, город Москва |
| 14 | НОУ Учебный центр Оливин |
| 15 | ООО НПП Радук |

# Endnotes

"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 N 298)

"ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"